Приложение № 3 к Закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 | Предмет закупки | Поставка устройств считывания посадочных талонов (Гейтридеров) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Код ОКПД2 | 28.99 |
|  | Код ОКВЭД2 | 46.5 |
| 3 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке и т.д. | Указаны в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 4 | Количество товара | Указано в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 5 | Место поставки товара (отгрузки товара) | 357205, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Территория Аэропорт. |
| 6 | Условия поставки товара (отгрузки товара) | Товар (товары) поставляются силами и средствами Поставщика, одной партией, в место поставки. Отгрузка товара (товаров) осуществляется одной партией (в полном объеме), силами и средствами Поставщика, в место поставки. Поставка осуществляется в рабочие дни (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) с 10-00 ч до 16-00 ч местного времени Покупателя (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ч). Дата и время доставки товара (товаров) должны быть предварительно согласованы с Покупателем. Разгрузка товара (товаров) осуществляется силами и средствами Поставщика. |
| 7 | Сроки (периоды) поставки товара | Поставка товара (товаров) осуществляется единовременно (одной партией), в течение 60 (*является критерием оценки) календарных дней со дня подписания Сторонами Договора. |
| 8 | Гарантийные обязательства (Срок гарантии) / Срок годности товара | Указаны в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию |
| 9 | Форма, сроки и порядок оплаты товара | Оплата товара (товаров) производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: - предоплата в размере – 30% от цены Договора, на основании предоставленного Поставщиком счета на оплату в течение 10 рабочих дней, со дня его получения Покупателем; - окончательный расчет – после поставки товара (товаров) и предоставления Поставщиком документов на оплату, в течение 10 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подписания Сторонами документов, предусмотренных законодательством РФ для осуществления торговых операций, содержащих величину натурального и денежного измерения по каждой товарной позиции (счёт-фактура, товарная накладная, накладная ТОРГ-12, акт приёмки-передачи или иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учёте"). * Рабочие дни определяются в соответствии с Производственным календарем на 2021 и 2022 годы при пятидневной рабочей неделе. |
| 10 | Порядок формирования цены договора (цены лота) (сведения о расходах, включенных в цену договора (товара)) | В цену Договора включены все расходы, связанные с поставкой данного вида товара (товаров), в том числе расходы на доставку, погрузку / разгрузку товара (товаров), страхование, расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые должен понести Поставщик, в связи с исполнением Договора. |
| 11 | Иные условия | Поставляемые товар должен быть новым, заводского производства, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, должен быть упакован в оригинальную и недеформированную упаковку, содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (голограммы, защитные пломбы, марки), а так же содержать все элементы защиты от подделок. |
| 12 | Требования к Участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых Участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | Не установлено. |
| 13 | Требования к Участникам закупки о их соответствии требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупки и перечень документов, предоставляемых Участниками закупки, для подтверждения их соответствия указанным требованиям | Не установлено. |
| 14 | Перечень приложений к Техническому заданию | Приложение № 1 к Техническому заданию |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Наименование Товара | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке и т.д. | Едини-ца измерения | Кол-во | Начальная максимальная цена за единицу товара руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 28.99 | Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки | Устройство считывания посадочных талонов (Гейтридер) | Требования к техническим характеристикам: Протоколы AEA 2008, AEA 2009 Носители: Все штрих-коды и HF RF chip могут быть считаны с бумаги, PDA и сотовых телефонов Штрих-коды: Все 1D и 2D штрих-коды, включая PDF417, Datamatrix, Aztec и QR code Интерфейс пользователя TFT-LCD дисплей (360°угол зрения для пассажира или оператора) Аудиовизуальные сигналы Звуковой сигнал Программное обеспечение: Полная совместимость с CUPPS RESA Интерфейсы RS232 + 1 x USB device Поддержка режима peer-to-peer До 4 cm (2.0’’) для 14443 A/B Питание Внешний адаптер 220В Рабочая температура +5°C - +40°C (20% ~ 80%, без конденсации) (41°F ~ 104°F) Хранение -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 104°F) Стандарты CE, CB, cTÜVus, FCC Требования к безопасности: Товар должен соответствовать следующим требованиям: ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; - Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (вместе с «ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования») - Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (вместе с «ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств») В разделе «Дополнительные условия» Гарантийные обязательства: Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами документов, предусмотренных действующим законодательством РФ для осуществления торговых операций, содержащих величину натурального и денежного измерения по каждой товарной позиции (счёт-фактура, товарная накладная, накладная ТОРГ-12, акт приёмки-передачи или иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учёте"). Дополнительные условия (требования): Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не является предметом залога, не состоять под арестом, быть свободным от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил. | шт | 2 | 95 114,14 |