Приложения № 2

К аукционной документации

Техническое задание

1. Предмет аукциона (договора): выполнение работ по установке узлов коммерческого учета тепловой энергии в МАУ ДО ООЦ «Чайка».

2. Объем выполняемых работ: Работы должны быть выполнены в объеме, указанном в локально-сметных расчетах и в соответствии с проектами узлов учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС, № 642.09.2021-АТС, № 643.09.2021-АТС.

3. Требования к используемым в работе материалам и сырья:  Качество материалов, работ должно соответствовать действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов на данный вид материалов и выполнения работ технических условий, требованиям завода-изготовителя, требованиям к качеству и безопасности, предусмотренным действующим законодательством РФ, конкретным показателям и техническим характеристикам, изложенным Заказчиком и подтверждаться сертификатами соответствия, которые подлежат передаче Заказчику. Материал должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4. Место выполнения работ: г. Серов, Свердловской области, квартал 127 Серовского лесхоза Серовского лесничества (ЗОЛ «Веселый Бор).

5. Сроки выполнения работ: работы выполняются в течение 40 дней с даты заключения договора.

6.Условия проведения и требования к результатам работ.

6.1.Общие условия и требования к выполнению работ.

6.1.2. Перед началом производства работ Подрядчик обязан совместно с заказчиком уточнить объемы работ.

6.1.3. При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

6.1.4. Работы должны выполняться с использованием сертифицированного технологического оборудования, предназначенного для выполнения видов работ, предусмотренных локально-сметным расчетом, и сертифицированных материалов, соответствующих проектным требованиям, ГОСТам и ТУ, обеспеченных техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.

6.1.5. Все работы должны быть произведены с учетом необходимых требований государственных инспекций, включая: Роспотребнадзор, Госпожнадзор.

6.1.6. Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью работ в сроки, указанные в договоре.

6.1.7. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готовых объектов в эксплуатацию.

6.1.8. Подрядчик обязан представить заказчику данные о выбранных им в соответствии с рабочей документацией материалах и оборудовании, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов, несоответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право  предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций  при исполнении договора.

6.1.9. Накапливание строительного мусора недопустимо. Вывоз строительного мусора должен осуществляться за счет Подрядчика.

6.2.Порядок (последовательность) выполнения работ:

6.2.1. Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном  порядке согласовываются с заказчиком. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в  соответствии с нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. Работы, предусмотренные Аукционной документацией и проектом договора, должны выполняться строго по согласованному графику производства работ. (График составляется по согласованию с Подрядчиком).

6.2.2. В случае выявления заказчиком недостатков входе выполнения работ Подрядчик обязан по письменному требованию заказчика устранить допущенные недостатки в установленный заказчиком срок.

6.3.Требования к технологии производства работ, методам производства работ:

6.3.1. Технология и методы производства работ – в полном соответствии с рабочей документацией, техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

7.Контроль качества выполняемых работ:

7.1. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

7.2.Основаниями для отказа в приёмке работ являются:

7.2.1. Использование при производстве работ не сертифицированного или не соответствующего виду выполняемых работ технологического оборудования.

7.2.2. Использование при производстве работ, несертифицированных материалов или материалов, не соответствующих требованиям настоящего технического задания.

7.2.3. Выполнение работ не в полном объеме.

7.2.4. Невыполнение требований заказчика об устранении недостатков, допущенных в ходе выполнения работ.

7.2.5. Невыполнение одного или нескольких условий настоящего технического задания.

- Гарантия качества работ.

8.1. Гарантия качества на результаты работ, в том числе на используемые при производстве работ материалы, составляет не менее 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.2. При выявлении в гарантийный период объекта дефектов, допущенных по вине Подрядчика и препятствующих нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в 10-дневный срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.

9. Перечень нормативных документов для руководства при выполнении работ:

Подрядчик гарантирует соответствие строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, требованиям действующего законодательства РФ, государственным стандартам, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, ГОСТам, ТУ, СНиП. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 и требованиям ФЗ № 184 от 27.12.2002 г "О техническом регулировании", ФЗ от 23.11.2009 г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Узел учета тепловой энергии потребителя должен соответствовать требованиям нормативнотехнической документации:

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. №1034);

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2014 №99/пр «Об утверждении Методики осуществления

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (Зарегистрировано в Минюсте России

12.09.2014 №34040)

Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

ГОСТ Р 51649-2014 «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия»;

Федеральный закон от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Правила устройства электроустановок

Техническое описание и инструкция по эксплуатации теплосчетчика;

Руководство по эксплуатации на приборы узла учета;

### 10.Требования к производству и организации работ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований и показателей качества работ |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Основание для проведения работ | Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 1.2 | Наименование объекта закупки | По настоящему техническому заданию подлежат выполнению работы по установке узлов коммерческого учета тепловой энергии в МАУ ДО ООЦ «Чайка». |
| 1.3 | Требования к производству и организации работ | Выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные договором и приложениями к нему, согласно действующим нормативным документам СНиПам, ГОСТам. Направить уполномоченного представителя Подрядчика для приемки зоны производства работ и подписания акта приемки -сдачи объекта в ремонт, на объект в течении 1го дня с момента подписания договора. В случае неприбытия представителя Подрядчика ремонтная зона считается переданной с момента подписания акта Заказчиком в одностороннем порядке. До начала выполнения работ представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием персональных данных каждого работника, а также номера транспортных средств, осуществляющих доставку материалов, оборудования и других грузов для выполнения работ. Приказ о назначении лица ответственного за производство работ, охрану труда, пожарную безопасность, промсанитарию и электробезопасность и предоставить, вышеуказанный приказ, Заказчику. Подрядчик должен иметь аттестованный персонал, имеющий права производства работ. Подрядчик обязан вести исполнительную техническую документацию, согласно требований ПУЭ, СНИП, РД-11 02 2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала учета выполнения работ при строительстве» и другой нормативно технической документации. На всех этапах производства работ Подрядчиком составляются акты на скрытые работы с приложением фото-фиксации. Письменно уведомлять Заказчика для освидетельствования скрытых работ за 2 дня до их закрытия. Подрядчик, в соответствии с требованиями нормативных документов, оформляет акты на скрытые работы и протоколы установленной формы и визирует их представителем Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. Представлять Заказчику по его требованию информацию о ходе работ, исполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не предоставляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ в течение гарантийного срока. Обеспечить при выполнении работ соблюдение необходимых мероприятий техники безопасности, охраны окружающей среды, а также проведение противопожарных мероприятий внутри и снаружи объектов. Назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику. Осуществлять систематическую уборку территории и ежедневный вывоз мусора. По завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов, конструкций и отходов произвести до подписания акта приема выполненных работ. Осуществить необходимое для выполнения работ отключение существующих инженерных систем и подключение к ним после согласования всех действий со службой Заказчика. Информировать Заказчика о привлечении субподрядчиков и представлять Заказчику договоры, свидетельства о допуске и уставные документы субподрядных организаций, привлекаемых для проведения работ. Нести ответственность перед Заказчиком и третьими лицами гражданско-правовую и материальную ответственность за ненадлежащее качество работ, нанесение ущерба, произведенных и совершенных на Объекте субподрядными организациями. Подрядчик на свой риск и за свой счет, без последующей компенсации его расходов Заказчиком обеспечивает надлежащее хранение материалов, оборудования, инструмента и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика. Подрядчик отвечает за организацию производства работ, строгое соблюдение правил производства работ, правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика. В случае нанесения ущерба Заказчику или третьим лицам при выполнении работ, компенсация осуществляется за счет Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе за соблюдением законодательства Российской Федерации. Подрядчик ведет общий журнал производства работ по форме Приложения №1 РД11-05-2007 с ежедневными записями хода проведения всех выполняемых работ, специальные журналы по отдельным видам работ. Журналы должны быть сброшюрованы и пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Подрядчика. Подрядчик обязуется в трехдневный срок устранить недостатки, указанные Заказчиком в журнале производства работ. Предъявить документы, удостоверяющие соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества) на планируемые к использованию в ремонте материалы и оборудование. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта производства работ, требований ТУ, применения материалов не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются. |
| 1.4. | Порядок контроля и приемки | - Контроль за производством работ производится лицами (представителями Заказчика), осуществляющими технический надзор за выполнением работ на объекте, и назначенными приказом Заказчика. - При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ условиям договора, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания технического надзора являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. - Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. - Общие рекомендации по контролю качества: - при проведении входного контроля качества применяемых материалов рекомендовать применение действующих ГОСТов; - материалы которые производятся на основании технических условий (ТУ) и на которые отсутствует ГОСТ, следует применять только при наличии у производителей документации, подтверждающей возможность использования таких изделий с обязательным указанием технических параметров применения. - Все используемые материалы должны быть сертифицированы. - Предусмотреть восстановление нарушенного благоустройства. - Приемка работ осуществляется комиссией с участием уполномоченных представителей Заказчика, представителей теплоснабжающей Организации (ООО «Вертикаль), представителей Подрядчика. В целях приемки работ документы для ввода узла учета в эксплуатацию предоставляются Подрядчиком Заказчику и в теплоснабжающую организацию для рассмотрения не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемого дня ввода в эксплуатацию. Окончательная приемка осуществляется после наработки в течение 72 часов подряд без выявления дефектов. При приемке Подрядчик предоставляет и передает в обязательном порядке, исполнительную документацию, относящуюся ко всем выполненным работам. После приемки для оплаты работ Подрядчик предоставляет Заказчику в обязательном порядке комплект документов: Оригиналы паспортов на установленные приборы учета тепловой энергии (ПУ ТЭ); Сертификаты соответствия на ПУ ТЭ; Руководство по эксплуатации на установленное оборудование; Акт допуска (ввода) ПУ ТЭ в эксплуатацию; счёт на оплату, счет – фактуру, акт формы КС-2 в том числе на непредвиденные расходы (в случае их наличия), справку формы КС-3. При обнаружении в процессе приемки работ их несоответствия требованиям, предусмотренным в Техническом задании, проектно-сметной и иной документации, а также требованиям СНиП, действующих ГОСТов иных документов, указанных в Техническом задании, Заказчик составляет акт с указание выявленных недостатков и сроков их устранения. |
| 1.5 | Обязательные условия и пункты договора на выполнение данных работ | Срок гарантии на результаты работ устанавливается – 24 месяца с даты подписания сторонами акта приёма-сдачи выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 15 рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. При обнаружении дефектов и недоделок сторонами подписывается акт обнаруженных дефектов и недоделок. Срок возврата Подрядчиком подписанного с его стороны акта обнаруженных дефектов и недоделок составляет 5 дней с момента его получения. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ, устранить указанные недостатки своими или привлеченными силами и средствами и потребовать от Подрядчика по своему выбору возмещения расходов Заказчика или третьих лиц на их устранение, либо безвозмездного устранения недостатков для обеспечения надлежащего качества результата работ, либо соразмерного уменьшения стоимости работ в установленный Заказчиком срок. В случае наличия разногласий по качеству и количеству выполненных, оплаченных Подрядчиком работ, Заказчик вправе проводить контрольный обмер объёмов работ с составлением акта и извещением Подрядчика. В случае неприбытия Подрядчика Заказчиком составляется односторонний акт. В случае завышения выполненных объёмов работ или применения завышенных расценок Заказчик имеет право в одностороннем порядке уменьшить установленную за работу цену. |

Приложение № 1

К  техническому заданию

  - Ведомость объемов работ/услуг

В соответствии с перечнем объемов работ указаных в локальном сметном расчете (локальной смете) и условиями Проектов узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС, № 642.09.2021-АТС, № 643.09.2021-АТС2

| № пп | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| 1 | Монтаж узла коммерческого учёта тепловой энергии | усл. ед. | 3 |  |

- Требования, предъявляемые к используемому товару

Таблица № 1: Перечень основных товаров (материалов), используемых при выполнении работ и требования предъявляемые к ним.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Спальный корпус - литера А,Б - проект №642.09.2021-АТС |
| 1 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм | шт | 2 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 2 | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-50 | шт | 2 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 3 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 4 | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32 | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 6 | Комплект термометров КТПТР-01 | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 7 | Комплект термометров сопротивления ТПТ-19-1 | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 8 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 9 | Тепловычислитель СПТ941.20 | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 10 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 4 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 11 | Блок питания - ИЭН6-126150 | шт | 3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 12 | Блок питания 10ВР 220-12Д | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 14 | Манометр с трехходовым краном, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 2,5 | компл. | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 15 | Модем IRZ MC-52iWDT GSM антенна | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 16 | Антенна mini905 FME GSM | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 18 | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 4х0,5 мм | 1000 м | 0,04 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 19 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 20 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 | 1000 м | 0,01 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 15 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,04 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 16 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,5-450 | 1000 м | 0,004 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 17 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,4 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 19 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 40 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 20 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 1 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/2 | 10 шт | 0,1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 2 | Прибор или аппарат | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 3 | Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 1Р 16А | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 4 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,01 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 5 | Розетка открытой проводки двухгнездная | 100 шт | 0,01 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 7 | Клапаны обратные В-В, размер 1/2" | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 8 | Кран шаровой муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, со сгоном | шт | 3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 10 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, рабочее давление 1,0-1,6 МПа, диаметр 32 мм | шт | 2 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 11 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, рабочее давление 1,0-1,6 МПа, диаметр 80 мм | шт | 4 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 13 | Фильтр магнитный фланцевый, ФМФ-40 | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 14 | Фильтры для очистки воды, ФМФ-80, фланцевые | шт | 3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 15 | Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, номинальное давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт | 3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 17 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм | м | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 1 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм | м | 0,5 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 3 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | м | 0,3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 4 | Бобышки прямые БМ20 | шт | 3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 5 | Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, номинальное давление 6,3 МПа (63 кгс/см2), ГЗ-6,3-10-100 | шт | 3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 6 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10м | 0,8 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 7 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 9 мм диаметром 15 мм | 10м | 0,8 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 642.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 2. Спальный корпус - литер 7 - проект №643.09.2021-АТС |
| 1 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 20 мм | шт | 2 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 9 | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20 | шт | 2 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 10 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 11 | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32 | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 13 | Комплект термометров КТПТР-01 | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 14 | Комплект термометров сопротивления ТПТ-19-1 | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 15 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 16 | Тепловычислитель СПТ941.20 | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 17 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 4 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 18 | Блок питания - ИЭН6-126150 | шт | 3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 19 | Блок питания 10ВР 220-12Д | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 21 | Манометр с трехходовым краном, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 2,5 | компл. | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 22 | Модем IRZ MC-52iWDT GSM антенна | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 23 | Антенна mini905 FME GSM | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 25 | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 4х0,5 мм | 1000 м | 0,04 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 26 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 27 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 | 1000 м | 0,01 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 28 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,04 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 29 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,5-450 | 1000 м | 0,004 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 30 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,4 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 32 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 40 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 33 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 34 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/2 | 10 шт | 0,1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 35 | Прибор или аппарат | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 36 | Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 1Р 16А | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 37 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,01 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 38 | Розетка открытой проводки двухгнездная | 100 шт | 0,01 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 40 | Клапаны обратные В-В, размер 1/2" | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 41 | Кран шаровой муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, со сгоном | шт | 3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 43 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, рабочее давление 1,0-1,6 МПа, диаметр 32 мм | шт | 2 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 44 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, рабочее давление 1,0-1,6 МПа, диаметр 80 мм | шт | 4 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 46 | Фильтр магнитный фланцевый, ФМФ-40 | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 47 | Фильтры для очистки воды, ФМФ-80, фланцевые | шт | 3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 48 | Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, номинальное давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт | 3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 50 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм | м | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 52 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм | м | 0,5 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 54 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | м | 0,3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 55 | Бобышки прямые БМ20 | шт | 3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 1 | Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, номинальное давление 6,3 МПа (63 кгс/см2), ГЗ-6,3-10-100 | шт | 3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 2 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: 180 мм пластинами (плитами) | 10 м | 0,8 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 3 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 9 мм диаметром 15 мм 000 | 10 м | 0,8 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 5 | Плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные, толщина 60-200 мм | м3 | 0,24 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 643.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 3. Столовая, изолятор, дом сторожа - проект №641.09.2021-АТС |
| 1 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм | шт | 2 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 2 | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-50 | шт | 2 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 3 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 4 | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32 | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 6 | Комплект термометров КТПТР-01 | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 7 | Комплект термометров сопротивления ТПТ-19-1 | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 8 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 9 | Тепловычислитель СПТ941.20 | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 10 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 4 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 11 | Блок питания - ИЭН6-126150 | шт | 3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 12 | Блок питания 10ВР 220-12Д | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 14 | Манометр с трехходовым краном, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 2,5 | компл. | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 15 | Модем IRZ MC-52iWDT GSM антенна | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 16 | Антенна mini905 FME GSM | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 18 | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 4х0,5 мм | 1000 м | 0,04 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 1 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 | 1000 м | 0,001 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 3 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,04 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 4 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,5-450 | 1000 м | 0,004 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,4 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 7 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 40 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 8 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 9 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/2 | 10шт | 0,1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 10 | Прибор или аппарат | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 11 | Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 1Р 16А | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 12 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0,01 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 13 | Розетка открытой проводки двухгнездная | 100шт | 0,01 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 15 | Клапаны обратные В-В, размер 1/2" | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 16 | Кран шаровой муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, со сгоном ку | шт | 3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 18 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, рабочее давление 1,0-1,6 МПа, диаметр 32 мм | шт | 2 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 19 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, рабочее давление 1,0-1,6 МПа, диаметр 80 мм | шт | 4 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 21 | Фильтр магнитный фланцевый, ФМФ-40 | шт | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 22 | Фильтры для очистки воды, ФМФ-80, фланцевые | шт | 3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 23 | Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, номинальное давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт | 3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 25 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм | м | 1 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 27 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм | м | 0,5 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 29 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | м | 0,3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 30 | Бобышки прямые БМ20 | шт | 3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 31 | Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, номинальное давление 6,3 МПа (63 кгс/см2), ГЗ-6,3-10-100 | шт | 3 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |
| 33 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 9 мм диаметром 15 мм | 10 м | 0,8 | в соответствии с проектом узла учета тепловой энергии № 641.09.2021-АТС и локально сметным расчетом |

Не учитываются и считаются не действительными товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, наименования производителя, указанные в проекте, смете и описании. Товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, наименование производителя в проекте, смете и описании указываются для определения начальной (максимальной) цены договора. При исполнении договора возможно использование эквивалентных торговых марок, с характеристиками товара не хуже указанных в проекте, смете и описании.