- Выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ по устройству водосточной системы с козырька центрального входа и возле центрального входа, на входных группах и основании противопожарной лестницы и по ремонту тротуаров вокруг здания.

Техническое задание на отдельном листе.

Дата завершения процедуры 10 июня 2022 г. 11-00.

Постоплата 5-7 дней. Поставщик должен иметь статус СМП.

Строительно-монтажные работы по месту, по адресу: Московская обл., Одинцовский район, Минское шоссе, 55 км. Парк «Патриот» (будние дни с 9:00 до 17:00, пятница до 15:30, обед 12:00-13:00 (приемка товара не осуществляется)). На режимную территорию Концерна допускаются только граждане РФ при предварительном заказе пропуска (на транспорт – марка и номер машины; на водителя – Ф.И.О., серия и номер паспорта), а также при предъявлении паспорта гражданина РФ.

Строительно-монтажные работы нужно осуществить до 25 июля 2022 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Строительно-монтажные работы по устройству водосточной системы с козырька центрального входа и возле центрального входа |  |  |
|  | Раздел 1.1: Общестроительные работы |  |  |
|  | Раздел 1.1.1: Отмостка здания |  |  |
|  | Разборка покрытия отмостки из тротуарной плитки 100х200х60 мм. | м2 | 0,4 |
|  | Демонтаж подстилающего слоя из цементно-песчаной смеси толщиной до 100 мм | м3 | 0,04 |
|  | Выравнивание подстилающего слоя песчаного утрамбованного толщиной до 100 мм | м3 | 0,04 |
|  | Демонтаж бордюрного камня 500х200х50 отмостки | м | 1,2 |
|  | Монтаж бордюрного камня 500х200х50 отмостки | м | 0,92 |
|  | Монтаж лотка на бетонное основание толщиной до 50 мм | м | 2 |
| 6.1 | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм) КП 50.14 (10).6(3) – BGF с заглушкой с одной стороны | шт. | 4 |
|  | Укладка ранее демонтированной тротуарной плитки 100х200х60 мм. | м2 | 0,12 |
|  | Засыпка швов между тротуарной плиткой песчаной смесью | м2 | 0,12 |
|  | Устройство металлической водосточной системы из труб Д=110 мм с покрытием от козырька до водоприемника с отводом | м | 5 |
|  | Раздел 1.1.2: Покрытие из газона |  |  |
|  | Демонтаж пластиковых лотков существующего дренажа | м | 10 |
|  | Демонтаж бордюрного камня 500х200х50 тротуара | м | 2 |
|  | Разработка грунта вручную, глубиной до 550 мм для укладки водоотливных труб | м3 | 0,7 |
|  | Укладка геотекстиля под лоток | м2 | 10 |
|  | Устройство подстилающего слоя из щебня фракции 20-40 мм утрамбованного толщиной до 100 мм | м3 | 0,2 |
|  | Устройство подстилающего слоя песчаного утрамбованного толщиной до 200 мм | м3 | 0,4 |
|  | Монтаж лотка на бетонное основание толщиной до 50 мм | м | 10 |
| 7.1 | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм) КП 50.14 (10).6(3) - BGF | шт. | 20 |
|  | Засыпка траншеи пластиковых лотков вынутым грунтом | м3 | 0,2 |
|  | Монтаж бордюрного камня 500х200х50 тротуара | м | 1,72 |
|  | Раздел 1.1.3: Тротуар |  |  |
|  | Разборка покрытия тротуара из тротуарной плитки 100х200х60 мм. (длина 2,25 м) | м2 | 0,9 |
|  | Демонтаж подстилающего слоя из цементно-песчаной смеси толщиной до 100 мм | м3 | 0,09 |
|  | Выравнивание подстилающего слоя песчаного утрамбованного толщиной до 100 мм | м3 | 0,04 |
|  | Устройство вырезов 145х100 в бордюрном камне под водоотливной лоток | шт. | 2 |
|  | Монтаж лотка на бетонное основание толщиной до 50 мм | м | 4,5 |
| 5.1 | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм) КП 50.14 (10).6(3) - BGF | шт. | 9 |
|  | Укладка ранее демонтированной тротуарной плитки 100х200х50 мм | м2 | 0,27 |
|  | Засыпка швов между тротуарной плиткой песчаной смесью | м2 | 0,27 |
|  | 2. Выполнение ремонтно-строительных работ на входных группах и основания противопожарной лестницы здания |  |  |
|  | Раздел 2.1: Общестроительные работы |  |  |
|  | Демонтаж перил из нержавеющей стали | м | 14,36 |
|  | Разборка покрытия из керамогранитной плитки 600х600 мм на клею | м2 | 29,08 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной до 20 мм с укладкой металлической сетки диаметром до 4 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 | 29,08 |
|  | Устройство гидроизоляции поверхности | м2 | 29,08 |
|  | Устройство покрытия из керамогранитной плитки 600х600 мм на клею, плитка уличная противоскользящая. | м2 | 29,08 |
|  | Затирка межплиточных швов морозостойкой затиркой | м2 | 29,08 |
|  | Монтаж ранее демонтированных перил | м | 14,36 |
|  | 3. Выполнение ремонтно-строительных работ тротуаров здания |  |  |
|  | Раздел 3.1: Общестроительные работы |  |  |
|  | Разборка покрытия из тротуарной плитки 100х200х50 мм на просевших участках | м2 | 45,92 |
|  | Демонтаж подстилающего слоя из цементно-песчаной смеси толщиной до 100 мм | м3 | 4,59 |
|  | Укладка геотекстиля | м2 | 50,51 |
|  | Устройство подстилающего слоя песчаного утрамбованного толщиной до 200 мм | м3 | 9,18 |
|  | Устройство подстилающего слоя из цементно-песчаной смеси толщиной до 100 мм | м3 | 4,59 |
|  | Укладка демонтированной тротуарной плитки 100х200х50 мм с добавлением 10 % новой | м2 | 45,92 |
|  | Засыпка швов между тротуарной плиткой песчаной смесью | м2 | 45,92 |
|  | 4. Прочие работы |  |  |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного (грунт) с погрузкой вручную | т | 10,01 |
|  | Вывоз контейнера с мусором 8 м3 | шт. | 1,0 |