Техническое задание

на оказание услуг по аудиту работ на высоте в филиале «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

Уровень риска по ОТ: Средний

Наименование филиала: Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

1. Полное наименование услуг, место оказания услуг:

Оказание услуг по аудиту работ на высоте на территории филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (далее - филиал). Адрес объекта: 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд д.5

- Основание для оказания услуг:

Протокол совещания по охране труда и безопасности производства № 31 от 04.05.2022 г. Правила по охране труда при работе на высоте утвержденные приказом от 16.11.2020 года №782н.

- Цель оказания услуг:

Контроль за безопасным выполнением работ на высоте собственным персоналом и работниками подрядных организаций, в том числе с применением систем канатного доступа. Контроль за правильностью монтажа/демонтажа строительных лесов. Проведение консультационной и разъяснительной работы как с собственным персоналом филиала «Шатурская ГРЭС», так и с персоналом подрядных и субподрядных организаций, и осуществление превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения неблагоприятного события (несчастного случая - инцидента) или происшествия при работе на высоте и ограничение их последствий.

- Содержание и объемы оказания услуг:

Исполнитель обязан проводить на территории филиала:

4.1. ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

- Проверки Проектов (планов) производства работ (далее - ППР), технологических карт, дополнений к ППР, ТК на производство работ на высоте, на соответствие их требованиям Правил по охране труда при работе на высоте, локальным нормативным актам Заказчика (Стандарты, Положения, Приказы), касающимся безопасности при организации и выполнении работ на высоте, в т.ч. с использованием средств подмащивания - далее Нормативная и эксплуатационная документация, направляемых на согласование от Подрядчика. Проверки наличия на рабочих местах, согласованных и утвержденных в установленном порядке Проектов (планов) производства работ (далее - ППР), технологических карт, дополнений к ППР, ТК на производство работ на высоте

- Аудиты мест производства работ на высоте, в т.ч.:

- Разработка и согласование с Заказчиком процедур проведения аудитов мест производства работ на высоте, в т.ч. с использованием средств подмащивания;

- Аудиты мест складирования строительных лесов на площадке (согласованных/несогласованных). Не менее 1 аудита за календарный месяц;

- Технический аудит полноты и правильности сборки, монтажа и установки средств подмащивания, и соответствие смонтированных средств подмащивания требованиям руководств (инструкций) по их монтажу и эксплуатации, Нормативной и эксплуатационной документации. Не менее 1 аудита за календарный месяц;

- Проверки наличия у работников, производящих работы на высоте, в т.ч. работы по сборке (монтажу) средств подмащивания, документов, подтверждающих их допуск к выполнению этих работ (мед. заключения о допуске к работам на высоте, Протоколы, удостоверения об аттестации, документы о прохождении стажировки и допуске к самостоятельной работ и др.);

4.1.2.5. Контроль за безопасным производством работ на высоте, в т.ч. работ по сборке, монтажу и эксплуатации средств подмащивания. При этом должно проверяться соблюдение работниками, выполняющими работы на высоте требований нормативной и эксплуатационной документации по работе на высоте. Не менее 16 проверок работающих бригад -ОБПР (Оценка Безопасности Производства Работ) за календарный месяц;

4.1.2.6. Контроль наличия и правильности оформления эксплуатационной документации (нарядов- допусков, ППР, тех. карт, инструкций по охране труда) на выполнение работ на высоте у организаций, выполняющих эти работы на объектах Заказчика. Не менее 16 проверок за календарный месяц;

- Участие в комиссионном принятии в эксплуатацию строительных лесов после монтажа или их реконструкции.

4.1.2.8. Оперативное извещение Заказчика о рисках травмирования работников, выполняющих работы на высоте, и о рисках обрушения строительных лесов и других средств подмащивания.

- Разработка схем установки лесов и других средств подмащивания по заявкам Заказчика, с подбором необходимых марок (типов) лесов и средств подмащивания с расчетом необходимого количества элементов лесов и средств подмащивания.

- Возможность проведения консультационных занятий со специалистами Заказчика, специалистами и работниками подрядных организаций по вопросам обеспечения безопасности выполнения работ на высоте, а также по правильности выбора, комплектования, монтажа, сборки, обслуживания и эксплуатации строительных лесов и других средств подмащивания.

- Периодическая проверка, инспекция средств индивидуальной защиты от падения с высоты, в том числе:

- страховочной привязи;

- соединительной амортизирующей системы (с амортизатором);

- соединительной амортизирующей системы (без амортизатора);

- гибкой анкерной линии до 50 м;

- карабинов;

- блокирующих устройств.

4.2. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ по проверке (аудиту) рабочих мест на высоте без применения средств подмащивания (в том числе с применением канатных систем доступа), при выполнении работ на расстоянии менее 2 м от неограждённых перепадов по высоте; на площадках при отсутствии защитных ограждений, либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м (далее по тексту - аудит рабочих мест на высоте), на Объектах Заказчика, включая:

- Контроль за полнотой мероприятий при проведении работ на высоте и выполнение плана производства работ на высоте, выполняемых на рабочих местах с меняющимися по высоте рабочими зонами (нестационарные рабочие места);

- Контроль разработки и согласования Проектов (планов) производства работ, технологических карт на производство работ на высоте;

- Контроль по выполнению всех необходимых мероприятий по ограждению места производства работ на высоте;

- Контроль вывешивания предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков) Исполнителем работ на высоте;

- Контроль использования при работе на высоте средств коллективной и индивидуальной защиты на объекте.

- Контроль за правильностью назначения лиц ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте.

- Контроль за корректностью составленных планов мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

- Участие в совещаниях по охране труда подрядных организаций и собственного персонала. Не реже одного раза в месяц.

- Участие в проведении дня охраны труда. Один раз в месяц.

4.2.10. Проведение обучения по спасению работников с высоты. Не менее одной бригады в месяц.

4.3. Расчет затрат, связанный с командированием рабочих, должен быть обоснован предварительным расчетом на основе планируемого количества командируемого персонала и календарной продолжительности выполнения работ с указанием маршрута следования, вида транспорта, размера суточных и затрат по найму жилого помещения.

- Окончательный расчет за командировочные расходы производится Заказчиком по фактическим затратам Исполнителя, на основании подтверждающих указанные затраты документов, но не более суммы, учтенной в сметной документации, являющейся приложением к Договору. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) возмещаются Исполнителю в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса;

- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси).

Расходы на добровольное страхование Исполнителю не возмещаются.

- Заказчик не принимает на себя обязательства по обеспечению жильем командированного персонала Исполнителя.

5. Требования к Исполнителю:

- Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора на оказания услуг в рамках настоящего Технического задания.

- Наличие у Исполнителя действующего в период оказания услуг - удостоверения об обучении по программе «Промышленный альпинизм» и опыта работ промышленным альпинистом. Необходимо предоставить нотариально заверенную копию удостоверений с опытом работы не менее 5 лет.

- Наличие у Исполнителя действующего в период оказания услуг - удостоверения об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте с применением систем канатного доступа. Необходимо предоставить нотариально заверенную копию удостоверений.

- Наличие у Исполнителя действующих в период оказания услуг удостоверения и сертификата об обучении по программе подготовки: «Компетентное лицо для периодической проверки средств индивидуальной защиты от падения с высоты». Необходимо предоставить нотариально заверенные копии удостоверения и сертификата.

5.5. Исполнитель (за свой счет) должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми механизмами, инструментами и приспособлениями.

- Наличие у Исполнителя достаточного количества квалифицированного персонала для оказания всего комплекса услуг по Техническому заданию.

- Персонал Исполнителя должен пройти обучение оказания первой помощи пострадавшим и обладать практическими навыками оказания комплекса реанимационных мероприятий в случае экстренной необходимости.

- Наличие аналогичного опыта оказания услуг не менее трех лет.

- Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

- В случае привлечения соисполнителей, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых соисполнителей в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

5.11. Ответственность за действия соисполнителей в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

5.12. Исполнитель обязан обеспечить выполнение регламента организации системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда - «Правила техники безопасности для подрядных организаций СТО № ОТиБП-Р.ОЗ».

5.13. Желательно до подачи технико-коммерческого предложения Исполнителю прибыть на станцию для предварительного осмотра объекта и места оказания услуг, уточнения условий оказания услуг и урегулирования возникающих вопросов после ознакомления с рабочей документацией на филиале «Шатурская ГРЭС».

  - Требования к оказанию услуг:

Исполнитель обязан:

    - Проводить на территории филиала профилактические проверки работающих бригад и оценку практических навыков работы на высоте работников подрядных организаций и собственного персонала, а также консультационные услуги с ежедневной занятостью в рабочие дни не менее 8-ми часов. Не менее 16 проверок за календарный месяц.

    - По результатам проверок рабочих мест оформлять протоколы (на бумажном носителе) в соответствии с требованиями «Порядка оценки безопасности производства работ в филиалах ПАО «Юнипро» СТО № ОТиБП-П.10. На основании оформленных протоколов проводить анализ данных и предоставлять в СОТиБП отчеты по выявлению и устранению выявленных замечаний на объекте Заказчика. Не менее 16 протоколов за календарный месяц.

    - Проводить проверку, инспекцию средств индивидуальной защиты от падения с высоты, при необходимости их выбраковку. Не менее 16 проверок за календарный месяц.

    - Проводить оценку практических навыков работы на высоте работников подрядных организаций и собственного персонала при осуществлении процесса монтажа/демонтажа лесов. Не менее 10 проверок за календарный месяц.

    - Предоставление отчетности в электронной форме Excel Заказчику об оказанных услугах:

- еженедельный отчет (Приложение №2);

- ежемесячный отчёт предоставляется до 31-го числа каждого месяца (Приложение №3); 6.6 Ежемесячно формировать презентацию по выявленным нарушениям за месяц для участия в совещании с подрядными организациями и извлечения уроков из допущенных ошибок.

  - Сроки оказания услуг:

Срок оказания услуг: с 12 апреля 2023 года по 29 декабря 2023 года. Исполнитель оказывает услуги не менее 12 аудитов рабочих мест в месяц.

Куратор договора имеет право увеличивать количество аудитов в месяц, в зависимости от работ, проводимых на производственной площадке. При этом количество аудитов не может превышать 144 проверок в год.

При этом, стоимость услуг, фиксированная на весь период оказания услуг с 12.04.2023г. по 29.12.2023г.

  - Требования к приемке:

    - Исполнитель по результатам оказанных услуг предоставляет Заказчику Акт сдачи- приемки услуг.

    - Акт сдачи-приемки оказанных услуг, передаваемый Заказчику, должен быть завизирован начальником СОТиБП.

  - Гарантии Исполнителя.

Исполнитель должен гарантировать:

    - Оказание услуг в установленные сроки;

    - Конфиденциальность информации, полученной в ходе оказания услуг.

  - Приложения к ТЗ.

    - Приложение №1. Требования по охране труда.

    - Приложение №2. Форма «Еженедельный отчет»

    - Приложение №3. Форма «Ежемесячный отчет»