| СОГЛАСОВАНО Заместитель руководителя Обособленного подразделения "Строительство логистического складского комплекса" ___________________ П.В. Чекалин «____» __________ 2022 г. |  | УТВЕРЖДЕНО И.о Директора программы По строительству объектов ЛСК ___________________ А.С. Варичев «____»__________ 2022 г. м.п. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве объектов

Предмет закупки: Выполнение работ по облицовки, водосточной системы

и кровли входа по оси А здания «Административный корпус 1-10»

п. Зеленый Гай

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4 Требования к разработке и составу проекта производства работ.

Подраздел 2.5 Требования к субподрядчику и его материально-техническим ресурсам

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

| Выполнение работ по облицовки, водосточной системы и кровли входа по оси А здания «Административный корпус 1-10» |
| --- |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. |
| Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах. |
| Рабочая документация 693-1-10-КЖ «Конструкции железобетонные» л 20.1, 20.2, 20.3; Подрядчик получает рабочую документацию со штампом в производство работ в 1 экз. в течении 10 дней после подписания договора на объекте строительства ЛСК |
| Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах. |
| Выполнить изготовление и поставку конструкций, фасадных кассет на объект Выполнить монтаж водосточной системы Выполнить монтаж элементов кровли Выполнить облицовку фасада алюминиевыми композитными панелями. Цвет панелей будет уточнен в выданной «в производство работ» Рабочей документации |
| Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ. |
| Площадка строительства располагается на территории Калининградской области. Существующая территория характеризуется большими перепадами рельефа и расположением основных зон. Отметки по территории изменяются от +64,9м в причальной зоне, до +86,5м. Зона строительства относится к району II, подрайону IIБ по климатическому районированию СП 131.13330.2012. Районы местоположения объектов капитального строительства обеспечены подъездными автодорогами федерального, регионального, муниципального значения. Автодороги, а также мостовые сооружения находятся в удовлетворительном состоянии. Вывоз строительного мусора, твердых и жидких бытовых отходов, промышленных отходов и незагрязненного грунта производить на полигон ТБО ГП КО «ЕСОО» п. Круглово Калининградской области, расположенного на расстоянии 22 км от места производства работ. |
| Подраздел 2.4 Требования к разработке и составу проекта производства работ. |
| Разработать проект производства работ (ППР) на основании рабочей документации, МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ». |
| Подраздел 2.5 Требования к Подрядчику и его материально-техническим ресурсам |
| Наличие у организации необходимого количества квалифицированного, персонала: – Инженерно-технических работников не менее 2х человек - рабочих монтажников не менее 2 чел); Наличие у организации референции, опыт выполнения аналогичных работ |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ. |
| До начала строительно-монтажных работ Субподрядчик за собственный счет обязан: произвести входной контроль переданной ему для выполнения работ рабочей документации, и в случае возникновения к ней замечаний передать Заказчику перечень выявленных недостатков в течении 10 календарных дней с момента получения; организовать мобилизацию людских и технических ресурсов; заключить договор с аккредитованными лабораториями на выполнение видов испытаний, которые не могут быть выполнены собственными силами, согласовать с Подрядчиком наименование привлеченных лабораторий; произвести монтаж необходимых (для выполнения комплекса строительно-монтажных работ) временных зданий и сооружений. организовать поставку, приемку, разгрузку и складирование необходимых материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники (в необходимом количестве и с соблюдением требований охраны труда и окружающей среды); Касаемо давальческих материалов субподрядчик получает материалы со склада на объекте ЛСК, осуществляет погрузку, перевозит их к месту производства работ собственными силами. установить информационные щиты с указанием наименования объекта, имени компании Субподрядчика, ФИО и контактных данных ответственного производителя работ Субподрядчика, сроков начала и окончания работ. произвести подключения к электросетям для обеспечения всех собственных бытовых и производственных нужд; установить приборы учёта и самостоятельно, своевременно и в соответствии с показаниями этих приборов нести расходы на оплату энергоресурсов; Воду для производства работ подрядчик привозит собственными силами с точки водозабора на объекте ЛСК на момент установки и опломбировки приборов учета Субподрядчик обязан пригласить представителей Заказчика; выполнить иные мероприятия, необходимые для начала строительно-монтажных работ в соответствии с Договором Подрядчик не предоставляет Субподрядчику помещения для хранения стройматериалов и размещения персонала Субподрядчика. Субподрядчик организует самостоятельно необходимые бытовые и вспомогательные помещения (раздевалки для рабочих, склады для хранения материалов, туалеты и пр.). В ходе выполнения Субподрядчиком комплекса работ должна быть обеспечена сохранность инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций и имущества Подрядчика. В случае порчи имущества Подрядчика и третьих лиц Субподрядчик обязан возместить ущерб в полном объеме. |
| РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| Прилагается ведомость физических объемов работ.(Приложение 1). |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ |
| Материалы для производства работ закупает субподрядчик в соответствии с ведомостью материалов, закупаемых субподрядчиком (Приложения 2) |
| РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| № п/п | Обозначение | № инвентарный | Наименование |
| 1 | Рабочая документация | 693-1-10-КЖ | «Конструкции железобетонные»; |
| РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |
| Срок выполнения работ – 30 календарных дней |
| РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |
| Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - Постановление №123 от 17.09.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, включая, но не ограничиваясь: СП 5.13130.2009, СП 7.13130.2013, СП 8.13130.2009, СП 16.13330.2011, СП 20.13330.2011, СП 22.13330.2011, СП 24.13330.2011, СП 28.13330.2012, СП 30.13330.2016, СП 44.13330.2011, СП 45.13330.2012, СП 52.13330.2011, СП 60.13330.2012, СП 70.13330.2016, СП 73.13330.2016, СП 155.13330.2014, СП 31-110-2003, СП 53-101-98, ГОСТ 27751-2014, ГОСТ 14202-69, ГОСТ Р 12.3.047-2012, ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ Р 21.1703-2000, ГОСТ Р 50571.1-2009, ГОСТ 21.613-2014, СНиП 3.05.06-85; СП 71.13330.2017 - Федеральный закон №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 23 июня 2014»; |
| На территории строительства ЛСК действует пропускной режим. До начала работа необходимо подать заявку на пропуск людей и техники, на территорию строительства допускаются только граждане РФ и РБ |
| РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ |
| Качество выполненных работ должно соответствовать действующим нормативам |
| РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ |
| Требования к формату (состав, язык, форма, вид, носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т.д.) предоставления документации. |
| РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ |
| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приложение 1. Ведомости объемов работ | 5 |
| 2 | Приложение 2. Ведомость материалов закупаемых субподрядчиком | 5 |
| 3 | РД: 693-1-10-КЖ «Конструкции железобетонные» | - |

Приложение 1. Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Устройство водосточной системы |
| 1 | Монтаж желоба водосточного 100мм | мп | 6 |
| 2 | Монтаж воронки водосточной 100мм | шт | 1 |
| 3 | Монтаж трубы водосточной 100 мм | мп | 7,3 |
| 4 | Монтаж колена водосточного 100мм 900 | шт | 2 |
| 5 | Монтаж заглушка желоба водосточного 100мм | шт | 2 |
| Монтаж элементов кровли |
| 6 | Монтаж ветрогидрозащитной мембраны | м2 | 18,92 |
| 7 | Монтаж металлочерепицы типа Монтеррей ral 9003 | м2 | 18,92 |
| 8 | Монтаж планки карнизной | мп | 6,0 |
| 9 | Монтаж обрешетки из доски 20 | м2 | 18,92 |
| Облицовка фасада |
| 10 | Устройство каркаса подсистемы из шляпного профиля 80х20 | мп | 130 |
| 11 | Монтаж фасадной кассеты К1 | шт | 16 |
| 12 | Монтаж фасадной кассеты К2 | шт | 8 |
| 13 | Монтаж фасадной кассеты К3 | шт | 19 |
| 14 | Монтаж фасадной кассеты К4 | шт | 2 |
| 15 | Монтаж фасадной кассеты К5 | шт | 6 |
| 16 | Монтаж фасадной кассеты К6 | шт | 2 |
| 17 | Монтаж фасадной кассеты К7 | шт | 45 |
| 18 | Монтаж крышки парапетной 300х50 | мп | 3,8 |
| 19 | Монтаж крышки парапетной 90х50 | мп | 12,9 |

Приложение 2. Ведомость материалов, закупаемых субподрядчиком

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Устройство водосточной системы |
| 1 | Желоб водосточный 100мм | мп | 6 |
| 2 | Воронка водосточная 100мм | шт | 1 |
| 3 | Труба водосточная 100 мм | мп | 7,3 |
| 4 | Колено водосточное 100мм 900 | шт | 2 |
| 5 | Заглушка желоба водосточного 100мм | шт | 2 |
| Монтаж элементов кровли |
| 6 | Ветрогидрозащитная мембрана | м2 | 18,92 |
| 7 | Металлочерепица типа Монтеррей ral 9003 | м2 | 18,92 |
| 8 | Планка карнизная по чертежу | мп | 6,0 |
| 9 | Доска 20мм | м2 | 18,92 |
| Облицовка фасада |
| 10 | Шляпный профиль 80х20 | мп | 130 |
| 11 | Фасадная кассета К1 | шт | 16 |
| 12 | Фасадная кассета К2 | шт | 8 |
| 13 | Фасадная кассета К3 | шт | 19 |
| 14 | Фасадная кассета К4 | шт | 2 |
| 15 | Фасадная кассета К5 | шт | 6 |
| 16 | Фасадная кассета К6 | шт | 2 |
| 17 | Фасадная кассета К7 | шт | 45 |
| 18 | Крышка парапетная 300х50 | мп | 3,8 |
| 19 | Крышка парапетная 90х50 | мп | 12,9 |

Главный специалист ПТО                                                                                                 Ржаницин Э.Ю

Начальник производственно-технического отдела                                                         Шакина Ю.А.