## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на проведение закупочной процедуры

1. Общая часть.

1.1. Предмет закупки: «Поставка счётчиков электрической энергии для целей реализации договоров технологического присоединения (ИП-2024-АСУЭ-2)»

1.2. Покупатель: АО «Мособлэнерго».

1.3. Наименование товара, подлежащего поставке, указано в Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию) (далее – Товар).

1.4. Наименование грузополучателей и место поставки Товара указаны в Приложении № 3 к Техническому заданию.

1.5. Наименование Товара, указанное в товарной накладной по форме «ТОРГ-12» (далее – товарная накладная) либо в универсальном передаточном документе по форме, рекомендованной Министерством финансов Российской Федерации в письме от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ (далее – УПД), должно строго соответствовать наименованию, указанному в Приложении № 1 к Техническому заданию.

2. Требования к поставке Товара.

2.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии с заявкой Покупателя.

2.2. Покупатель подает заявку Поставщику путем направления факсимильного (электронного) сообщения по телефону (адресу), указанному в договоре, либо иным способом, позволяющим оформить заявку в письменной форме и определить дату отправки и получения заявки.

2.3. В заявке указываются сведения о наименовании и количестве Товара, подлежащего поставке, месте поставки Товара, наименовании и реквизитах грузополучателя.

2.4. Заявка направляется Поставщику при наличии у Покупателя необходимости в Товаре.

3. Требования к качеству Товара.

3.1. Технические и иные характеристики Товара должны соответствовать параметрам, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию.

3.2. Товар должен быть новый, ранее не использованный, не более 6 (шести) месяцев с даты изготовления на день поставки.

4. Требования к упаковке.

Поставляемый Товар должен быть затарен (упакован) в соответствии с требованиями нормативных документов. Тара (упаковка) должна обеспечивать сохранность Товара при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке к месту эксплуатации. Многооборотная тара (упаковка) не подлежит возврату Поставщику.

5. Гарантийные обязательства.

На Товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью не менее 84 (восьмидесяти четырёх) месяцев, который исчисляется со дня подписания Покупателем товарной накладной либо УПД.

6. Срок поставки Товара.

6.1. Срок поставки Товара: не более 30 (тридцати) календарных дней с даты направления заявки.

6.2. Поставщик обязан предварительно в письменной форме не менее чем за 5 (пять) рабочих дня до выгрузки товара согласовать с Покупателем точное время и дату поставки.

7. Максимальное значение цены договора.

7.1. Максимальное значение цены договора составляет 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС (20%).

7.2. Цена единицы Товара указана в Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию). В цену единицы Товара включены стоимость Товара, тары и упаковки, расходы по доставке Товара до места поставки Покупателя (грузополучателя) и его разгрузке, а также иные затраты Поставщика, связанные с исполнением договора.

7.3. Оплата поставки Товара осуществляется по цене единицы Товара исходя из количества Товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем установленного максимального значения цены договора.

7.4. Установленное максимальное значение цены договора не влечет обязанности Покупателя по приобретению Товаров в количестве, соответствующему максимальному значению цены договора.

7.5. В случае применения участником закупки особого режима налогообложения он обязан предоставить копию уведомления уполномоченного органа о возможности применения.

8. Срок службы Товара.

Товар должен функционировать в течение срока службы, установленного заводом-изготовителем Товара.

9. Правила приемки Товара.

9.1. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы:

- товарную накладную и счет-фактуру, либо УПД;

- технический паспорт (при наличии);

- инструкцию по эксплуатации (при наличии);

- сертификат соответствия (при наличии);

- техническую документацию завода-изготовителя (при наличии).

Перед передачей Товара Поставщик должен осуществить предпродажную подготовку Товара, которая включает в себя: внешний осмотр на предмет механических повреждений, наличие и целостность упаковки, наличие технической документации завода-изготовителя.

Покупателем по месту поставки в день приемки Товара совершаются следующие действия, обеспечивающие принятие Товара:

- подготовка помещений для приемки, подъезд и проход к ним;

- присутствие своего представителя, уполномоченного на приемку Товара;

- осмотр Товара и проверка его количества, ассортимента, комплектности и качества;

- создание условий для сохранности Товара при приемке.

Право собственности на Товар, риски случайной гибели и случайного повреждения Товара переходят к Покупателю в момент передачи Товара (подписания товарной накладной либо УПД).

## Покупатель вправе, письменно уведомив Поставщика, отказаться от приемки Товаров, поставка которых просрочена.

10. Условия оплаты по договору.

Оплата по договору осуществляется на основании выставленного Поставщиком счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной либо УПД.

11. Обеспечение исполнения обязательств по договору.

  - В целях обеспечения исполнения обязательств по договору участник закупки должен предоставить Покупателю до заключения договора обеспечение исполнения договора в форме независимой гарантии, выданной банком (далее - банковская гарантия), или путем внесения денежных средств на счет Покупателя (далее - обеспечительный платеж). Способ обеспечения исполнения обязательств по договору определяется участником закупки самостоятельно.

  - Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется на весь срок действия договора в размере 5 % от максимального значения цены договора, указанного в п. 7.1 настоящего Технического задания, что составляет 17 500 000 (семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, и обеспечивает выполнение всех обязательств Поставщика по поставке Товара Покупателю, в том числе: уплату неустоек, штрафов, пеней, предусмотренных договором, а также ущерба, убытков, понесенных Покупателем в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по договору (в том числе поставку некачественного товара, несоблюдения сроков поставки товара и за нарушение других условий договора).

  - Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен превышать срок действия договора не менее чем на 1 (один) месяц.

  - В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется участником закупки в виде обеспечительного платежа, то денежные средства подлежат перечислению по следующим реквизитам Покупателя:

р/с № 40702 810 4 920 000 06024

Банк «ГПБ» (АО) г. Москва,

к/с № 30101 810 2 000 000 00823

БИК 044525823

Наименование платежа: обеспечительный платеж исполнения договора (№ извещения _______________, предмет закупки).

Внесение денежных средств должно подтверждаться участником закупки платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа.

  - Невнесение участником закупки обеспечительного платежа/непредставление участником закупки банковской гарантии в предусмотренный срок для заключения договора признается уклонением участника закупки от заключения договора.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, в результате которых у Поставщика возникла обязанность по уплате Покупателю штрафных санкций и/или возмещению убытков, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства Поставщика. При этом обеспечительный платеж должен быть восстановлен Поставщиком до размера, указанного в п. 11.2 Технического задания, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя документально обоснованных требований.

  - В случае, если обеспечительный платеж не восстановлен Поставщиком в порядке, предусмотренном п. 11.6 Технического задания, данное нарушение признается существенным нарушением договора Поставщиком. В этом случае Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения причиненных убытков в полном объеме.

  - Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,2% от цены договора за каждый день просрочки обязательства, указанного в п. 11.6 Технического задания, до даты восстановления обеспечительного платежа.

11.9. По истечении срока действия обеспечительного платежа при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех обязательств по договору, а также всех обязательств по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет, указанный Поставщиком в заявлении, либо на тот счет, с которого поступили данные денежные средства. Обеспечительный платеж подлежит возврату Поставщику в течение 10 (десяти) дней со дня получения Покупателем соответствующего заявления Поставщика.

В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора (за исключением случаев, когда такой отказ вызван ненадлежащим исполнением Покупателем обязательств по договору), а также частичного или полного неисполнения обязательств по договору, сумма обеспечительного платежа Поставщику не возвращается. При этом обращение взыскания на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Поставщиком может быть произведено Покупателем без обращения в суд.

11.10. Банковская гарантия:

- должна быть безотзывной;

- срок действия банковской гарантии должен быть не менее срока, указанного в п. 11.3 настоящего Технического задания;

- должна быть выдана банком, включенным в перечень банков, предусмотренный частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля  2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- должна быть выдана на сумму, указанную в п. 11.2 настоящего Технического задания;

- должна вступить в силу с момента ее выдачи банком-гарантом;

- к оригиналу банковской гарантии должна быть приложена нотариально заверенная доверенность на подписанта гарантии в случаи подписания гарантии не первым лицом банка-гаранта;

- оригинал банковской гарантии должен быть передан Поставщиком Покупателю в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения договора по адресу, указанному в договоре.

Банковская гарантия дополнительно к требованиям, установленным статьей 368 Гражданского кодекса Российской Федерации, должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Покупателю в случае ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком, определяемую с учетом п. 11.2 настоящего Технического задания;

- обязательства Поставщика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, включая ссылку на конкретную процедуру закупки;

- условие о праве Покупателя на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Покупателя об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

- обязанность гаранта уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки обязательства по уплате денежной суммы по банковской гарантии;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Покупателю;

- право Покупателя представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Поставщиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

- право Покупателя по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Покупателя в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

-  согласие гаранта с тем, что Покупатель вправе за счет банковской гарантии удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая неустойку (штраф, пени), проценты, убытки, причиненные Поставщиком неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору;

- перечень следующих документов, представляемых Покупателем банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее – Перечень документов):

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

Недопустимость включения в банковскую гарантию:

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Покупателя о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту Покупателем уведомления о нарушении Поставщиком условий Договора или расторжении Договора (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Договора или законодательством Российской Федерации);

- требования о предоставлении Покупателем гаранту отчета об исполнении Договора;

- требования о представлении Покупателем гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Поставщиком обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

- требования о предоставлении Покупателем гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в Перечень документов.

Все листы банковской гарантии должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта (в случае ее оформления на нескольких листах).

11.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, в результате которых у Поставщика возникла обязанность по уплате Покупателю штрафных санкций и/или возмещению убытков, Покупатель заявляет требование о соответствующей выплате в соответствии с условиями банковской гарантии.

11.12. Затраты на получение и поддержание в силе банковской гарантии производится Поставщиком за счет собственных средств и не компенсируется Покупателем.

11.13. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по договору (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего независимую гарантию, продления срока исполнения обязательств по сравнению с первоначальными сроками, установленными договором, и др.) Поставщик обязуется в течение 15 (пятнадцати) дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, предоставить Покупателю новое надлежащее обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен пропорционально стоимости исполненных по договору обязательств, приемка которых осуществлена в порядке и сроки, предусмотренные договором. При этом срок нового обеспечения исполнения договора определяется с учетом требования п. 11.3 Технического задания.

11.14. В ходе исполнения договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить Покупателю взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен пропорционально стоимости исполненных по договору обязательств, приемка которых осуществлена в порядке и сроки, предусмотренные договором.

12. Срок действия договора.

12.1. Договор подлежит заключению на срок по «31» декабря 2024 г. включительно.

13. Приложения к Техническому заданию.

Приложение № 1 – «Спецификация»;

Приложение № 2 - «Характеристики Товара»;

Приложение № 3 – «Грузополучатели и место поставки Товара».

Приложение № 1

к Техническому заданию                                                                                                                       на проведение закупочной процедуры

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Цена за ед. Товара, с учетом НДС (20%), руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счётчик электрической энергии Тип №1 | шт. | 12 577,53 |
| 2 | Счётчик электрической энергии Тип №2 | шт. | 13 325,73 |
| 3 | Счётчик электрической энергии Тип №3 | шт. | 18 164,98 |
| 4 | Счётчик электрической энергии Тип №4 | шт. | 19 391,57 |
| 5 | Счётчик электрической энергии Тип №5 | шт. | 25 980,06 |
| 6 | Счётчик электрической энергии Тип №6 | шт. | 24 377,53 |
| 7 | Счётчик электрической энергии Тип №7 | шт. | 30 650,40 |
| 8 | Счётчик электрической энергии Тип №8 | шт. | 22 897,56 |
| 9 | Счётчик электрической энергии Тип №9 | шт. | 25 035,26 |
| 10 | Счётчик электрической энергии Тип №10 | шт. | 22 547,12 |
| 11 | Счётчик электрической энергии Тип №11 | шт. | 27 546,98 |
| 12 | Счётчик электрической энергии Тип №12 | шт. | 19 235,00 |
| 13 | Счётчик электрической энергии Тип №13 | шт. | 17 204,76 |
| 14 | Счётчик электрической энергии Тип №14 | шт. | 22 635,14 |
| 15 | Счётчик электрической энергии Тип №15 | шт. | 21 308,70 |
| Начальная сумма цен единиц Товара (с учетом НДС (20%): | 322 878,32 |

Приложение № 2

к Техническому заданию                                                                                                                       на проведение закупочной процедуры

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

- Функциональное назначение Товара:

Измерение активной, реактивной и полной электрической энергии, а также активной, реактивной и полной мощности, фазного тока и линейного напряжения в трехфазных электрических сетях переменного тока.

- Технические характеристики Товара:

Счётчик электроэнергии Тип №1

| Наименование параметра: | Значение параметра: |
| --- | --- |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 1 и выше / 2 и выше |
| Номинальное значение напряжения, В | 230 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5(100) |
| Количество тарифов | не менее 4 |
| Интерфейсы, реле | оптопорт, RF-модуль (LoRaWAN Лартех*), встроенное силовое реле отключения |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 16 |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Соответствие счетчика электрической энергии Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 г. "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" | соответствует |
| Вариант исполнения классический корпус/сплит-исполнение (уличное) | классический корпус |
| Интеграция в программно-технический комплекс «Энергосфера 8» производства ООО «Прософт-Системы»* | Интегрировано |

# *Поставка Товара с эквивалентным интерфейсным модулем, а также с интеграцией в иной программно-технический комплекс невозможна в связи с необходимостью обеспечения полной совместимости и взаимодействия с уже использующимся оборудованием Покупателя.

# Счётчик электроэнергии Тип №2

| Наименование параметра: | Значение параметра: |
| --- | --- |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 1 и выше / 2 и выше |
| Номинальное значение напряжения, В | 230 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5(100) |
| Количество тарифов | не менее 4 |
| Интерфейсы, реле | оптопорт, GSM/GPRS-модуль (GSM+NB-IoT), встроенное силовое реле отключения |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 16 |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Соответствие счетчика электрической энергии Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 г. "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" | соответствует |
| Вариант исполнения классический корпус/сплит-исполнение (уличное) | классический корпус |
| Интеграция в программно-технический комплекс «Энергосфера 8» производства ООО «Прософт-Системы»* | Интегрировано |

# *Поставка Товара с интеграцией в иной программно-технический комплекс невозможна в связи с необходимостью обеспечения полной совместимости и взаимодействия с уже использующимся оборудованием Покупателя.

# Счётчик электроэнергии Тип №3

| Наименование параметра: | Значение параметра: |
| --- | --- |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 1 и выше / 2 и выше |
| Номинальное значение напряжения, В | 230 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5(100) |
| Количество тарифов | не менее 4 |
| Интерфейсы, реле | оптопорт, RF-модуль (LoRaWAN Лартех*), встроенное силовое реле отключения |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 16 |
| Тип индикатора | выносной дисплей (в комплекте) |
| Соответствие счетчика электрической энергии Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 г. "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" | соответствует |
| Вариант исполнения классический корпус/сплит-исполнение (уличное) | сплит-исполнение (уличное) |
| Интеграция в программно-технический комплекс «Энергосфера 8» производства ООО «Прософт-Системы»* | Интегрировано |

# *Поставка Товара с эквивалентным интерфейсным модулем, а также с интеграцией в иной программно-технический комплекс невозможна в связи с необходимостью обеспечения полной совместимости и взаимодействия с уже использующимся оборудованием Покупателя.

# Счётчик электроэнергии Тип №4

| Наименование параметра: | Значение параметра: |
| --- | --- |
| Класс точности при измерении активной/ реактивной энергии | 1 и выше / 2 и выше |
| Номинальное значение напряжения, В | 230 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5(100) |
| Количество тарифов не менее | не менее 4 |
| Интерфейсы, реле | оптопорт, GSM\GPRS-модуль (GSM+NB-IoT), встроенное силовое реле отключения |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 16 |
| Тип индикатора | выносной дисплей (в комплекте) |
| Вариант исполнения | SPLIT-исполнение (уличное) |
| Соответствие счетчика электрической энергии Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 г. "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" | соответствует |
| Интеграция в программно-технический комплекс «Энергосфера 8» производства ООО «Прософт-Системы»* | Интегрировано |

# *Поставка Товара с интеграцией в иной программно-технический комплекс невозможна в связи с необходимостью обеспечения полной совместимости и взаимодействия с уже использующимся оборудованием Покупателя.

# Счётчик электроэнергии Тип №5

| Наименование параметра: | Значение параметра: |
| --- | --- |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 1 и выше / 2 и выше |
| Номинальное значение напряжения, В | 3*230/400 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5(100) |
| Количество тарифов | не менее 4 |
| Интерфейсы, реле | оптопорт, 2*RS-485, встроенное силовое реле отключения |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Соответствие счетчика электрической энергии Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 г. "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" | соответствует |
| Вариант исполнения классический корпус/сплит-исполнение (уличное) | классический корпус |
| Интеграция в программно-технический комплекс «Энергосфера 8» производства ООО «Прософт-Системы»* | Интегрировано |

# *Поставка Товара с интеграцией в иной программно-технический комплекс невозможна в связи с необходимостью обеспечения полной совместимости и взаимодействия с уже использующимся оборудованием Покупателя.

# Счётчик электроэнергии Тип №6

| Наименование параметра: | Значение параметра: |
| --- | --- |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 1 и выше / 2 и выше |
| Номинальное значение напряжения, В | 3*230/400 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5(100) |
| Количество тарифов | не менее 4 |
| Интерфейсы, реле | оптопорт, RF-модуль (LoRaWAN Лартех*), встроенное силовое реле отключения |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Соответствие счетчика электрической энергии Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 г. "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" | соответствует |
| Вариант исполнения классический корпус/сплит-исполнение (уличное) | классический корпус |
| Интеграция в программно-технический комплекс «Энергосфера 8» производства ООО «Прософт-Системы»* | Интегрировано |

# *Поставка Товара с эквивалентным интерфейсным модулем, а также с интеграцией в иной программно-технический комплекс невозможна в связи с необходимостью обеспечения полной совместимости и взаимодействия с уже использующимся оборудованием Покупателя.

# Счётчик электроэнергии Тип №7

| Наименование параметра: | Значение параметра: |
| --- | --- |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 1 и выше / 2 и выше |
| Номинальное значение напряжения, В | 3*230/400 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5(100) |
| Количество тарифов | не менее 4 |
| Интерфейсы, реле | оптопорт, GSM/GPRS-модуль (GSM+NB-IoT), RS-485, встроенное силовое реле отключения |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Соответствие счетчика электрической энергии Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 г. "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" | соответствует |
| Вариант исполнения классический корпус/сплит-исполнение (уличное) | классический корпус |
| Интеграция в программно-технический комплекс «Энергосфера 8» производства ООО «Прософт-Системы»* | Интегрировано |

# *Поставка Товара с интеграцией в иной программно-технический комплекс невозможна в связи с необходимостью обеспечения полной совместимости и взаимодействия с уже использующимся оборудованием Покупателя.

# Счётчик электроэнергии Тип №8

| Наименование параметра: | Значение параметра: |
| --- | --- |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 1 и выше / 2 и выше |
| Номинальное значение напряжения, В | 3×230/400 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5(100) |
| Количество тарифов | не менее 4 |
| Интерфейсы, реле | оптопорт, RF-модуль (LoRaWAN Лартех*), встроенное силовое реле отключения |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |
| Тип индикатора | выносной дисплей |
| Соответствие счетчика электрической энергии Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 г. "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" | соответствует |
| Вариант исполнения классический корпус/сплит-исполнение (уличное) | сплит-исполнение (уличное) |
| Интеграция в программно-технический комплекс «Энергосфера 8» производства ООО «Прософт-Системы»* | Интегрировано |

# *Поставка Товара с эквивалентным интерфейсным модулем, а также с интеграцией в иной программно-технический комплекс невозможна в связи с необходимостью обеспечения полной совместимости и взаимодействия с уже использующимся оборудованием Покупателя.

Счётчик электрической энергии Тип №9

| Наименование параметра: | Значение параметра: |
| --- | --- |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии не менее | 1 и выше / 2 и выше |
| Номинальное значение напряжения, В | 3×230/400 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5(100) |
| Количество тарифов не менее | не менее 4 |
| Интерфейсы, реле | оптопорт, GSM\GPRS-модуль (GSM+NB-IoT), встроенное силовое реле отключения |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |
| Тип индикатора | выносной дисплей (в комплекте) |
| Вариант исполнения | SPLIT-исполнение (уличное) |
| Соответствие счетчика электрической энергии Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 г. "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" | соответствует |
| Интеграция в программно-технический комплекс «Энергосфера 8» производства ООО «Прософт-Системы»* | Интегрировано |

# *Поставка Товара с интеграцией в иной программно-технический комплекс невозможна в связи с необходимостью обеспечения полной совместимости и взаимодействия с уже использующимся оборудованием Покупателя.

# Счётчик электроэнергии Тип №10

| Наименование параметра: | Значение параметра: |
| --- | --- |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 0,5S и выше /1 и выше |
| Номинальное значение напряжения, В | 3*230/400 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5(10) |
| Количество тарифов | не менее 4 |
| Интерфейсы, реле | оптопорт, 2*RS-485 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Соответствие счетчика электрической энергии Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 г. "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" | соответствует |
| Вариант исполнения классический корпус/сплит-исполнение (уличное) | классический корпус |
| Интеграция в программно-технический комплекс «Энергосфера 8» производства ООО «Прософт-Системы»* | Интегрировано |

# *Поставка Товара с интеграцией в иной программно-технический комплекс невозможна в связи с необходимостью обеспечения полной совместимости и взаимодействия с уже использующимся оборудованием Покупателя.

# Счётчик электроэнергии Тип №11

| Наименование параметра: | Значение параметра: |
| --- | --- |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 0,5S и выше /1 и выше |
| Номинальное значение напряжения, В | 3*230/400 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5(10) |
| Количество тарифов | не менее 4 |
| Интерфейсы, реле | оптопорт, RF-модуль (LoRaWAN Лартех*), RS-485, NB-IoT |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Соответствие счетчика электрической энергии Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 г. "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" | соответствует |
| Вариант исполнения классический корпус/сплит-исполнение (уличное) | классический корпус |
| Интеграция в программно-технический комплекс «Энергосфера 8» производства ООО «Прософт-Системы»* | Интегрировано |

# *Поставка Товара с эквивалентным интерфейсным модулем, а также с интеграцией в иной программно-технический комплекс невозможна в связи с необходимостью обеспечения полной совместимости и взаимодействия с уже использующимся оборудованием Покупателя.

# Счётчик электроэнергии Тип №12

| Наименование параметра: | Значение параметра: |
| --- | --- |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 0,5S и выше /1 и выше |
| Номинальное значение напряжения, В | 3*230/400 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5(10) |
| Количество тарифов | не менее 4 |
| Интерфейсы, реле | оптопорт, GSM/GPRS-модуль, (GSM+NB-IoT), RS-485. |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Соответствие счетчика электрической энергии Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 г. "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" | соответствует |
| Вариант исполнения классический корпус/сплит-исполнение (уличное) | классический корпус |
| Интеграция в программно-технический комплекс «Энергосфера 8» производства ООО «Прософт-Системы»* | Интегрировано |

# *Поставка Товара с интеграцией в иной программно-технический комплекс невозможна в связи с необходимостью обеспечения полной совместимости и взаимодействия с уже использующимся оборудованием Покупателя.

# Счётчик электроэнергии Тип №13

| Наименование параметра: | Значение параметра: |
| --- | --- |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 0,5S и выше /1 и выше |
| Номинальное значение напряжения, В | 3×57,7/100 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5(10) |
| Количество тарифов | не менее 4 |
| Интерфейсы, реле | оптопорт, 2*RS-485 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Соответствие счетчика электрической энергии Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 г. "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" | соответствует |
| Вариант исполнения классический корпус/сплит-исполнение (уличное) | классический корпус |
| Интеграция в программно-технический комплекс «Энергосфера 8» производства ООО «Прософт-Системы»* | Интегрировано |

# *Поставка Товара с интеграцией в иной программно-технический комплекс невозможна в связи с необходимостью обеспечения полной совместимости и взаимодействия с уже использующимся оборудованием Покупателя.

# Счётчик электроэнергии Тип №14

| Наименование параметра: | Значение параметра: |
| --- | --- |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 0,5S и выше /1 и выше |
| Номинальное значение напряжения, В | 3×57,7/100 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5(10) |
| Количество тарифов | не менее 4 |
| Интерфейсы, реле | оптопорт, RF-модуль (LoRaWAN Лартех*), RS-485. |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Соответствие счетчика электрической энергии Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 г. "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" | соответствует |
| Вариант исполнения классический корпус/сплит-исполнение (уличное) | классический корпус |
| Интеграция в программно-технический комплекс «Энергосфера 8» производства ООО «Прософт-Системы» | Интегрировано |

# *Поставка Товара с эквивалентным интерфейсным модулем, а также с интеграцией в иной программно-технический комплекс невозможна в связи с необходимостью обеспечения полной совместимости и взаимодействия с уже использующимся оборудованием Покупателя.

# Счётчик электроэнергии Тип №15

| Наименование параметра: | Значение параметра: |
| --- | --- |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 0,5S и выше /1 и выше |
| Номинальное значение напряжения, В | 3×57,7/100 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5(10) |
| Количество тарифов | не менее 4 |
| Интерфейсы, реле | оптопорт, GSM/GPRS-модуль (GSM+NB-IoT), RS-485. |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Соответствие счетчика электрической энергии Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 г. "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" | соответствует |
| Вариант исполнения классический корпус/сплит-исполнение (уличное) | классический корпус |
| Интеграция в программно-технический комплекс «Энергосфера 8» производства ООО «Прософт-Системы»* | Интегрировано |

# *Поставка Товара с интеграцией в иной программно-технический комплекс невозможна в связи с необходимостью обеспечения полной совместимости и взаимодействия с уже использующимся оборудованием Покупателя.

3. Качественные характеристики Товара (соответствие ГОСТам и др.):

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков при воздействии внешних факторов соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012.

Измерение показателей качества электроэнергии осуществляется согласно ГОСТ 30804.4.30-2013

____________________________________________________________________________________.

4. Иные характеристики Товара (при необходимости):

Счетчики должны удовлетворять требованиям безопасности согласно ГОСТ 31818.11-2012.

Приложение № 3

к Техническому заданию                                                                                                                       на проведение закупочной процедуры

Грузополучатели и место поставки Товара

| Грузополучатель | Место поставки Товара | Реквизиты грузополучателя |
| --- | --- | --- |
| Красногорский филиал АО «Мособлэнерго» | Московская область, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | Адрес: 143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, д.1 КПП 502443002 р/с 40702810438040033156 ПАО Сбербанк г. Москва БИК 044525225 к/с 30101810400000000225 |