Приложение № 2

к договору от ___________  № ______________

Описание технического состояния Объекта

1.Адрес (местоположение) объекта культурного наследия федерального значения: 
г. Москва, ул. Кожевническая, д. 21, строен. 1

2. Кадастровый номер Объекта: 77:01:0006018:1063

3. Историческое название Объекта культурного наследия: «Палаты»

4. Категория технического состояния Объекта: работоспособное.

5.Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов Объекта культурного наследия: здание двухэтажное с мезонином, кирпичное, с двухстолпной белокаменной сводчатой палатой на первом этаже.

5.1.Общее состояние: удовлетворительное.

5.2.Фундаменты: фундаменты бутовые, ленточные, столбчатые,  не осматривались в связи с отсутствием доступа.

Состояние: удовлетворительное.

5.3.Цоколь: белокаменный, кирпичный, облицован натуральным камнем.

Состояние: удовлетворительное.

5.4.Отмостка: из бетонных фигурных плиток, наблюдается незначительное вспучивание поверхности отмостки у входа в здание.

Состояние: удовлетворительное.

5.5.Стены: кирпичные оштукатурены, окрашены. Имеются отслоения штукатурного и окрасочного слоев, многочисленные трещины, следы намокания. Несколько трещин штукатурного слоя и местное горизонтальное отслоение красочного слоя на междуэтажном карнизе.

Состояние: удовлетворительное.

5.6.Крыша: металлическая медная кровля по деревянной стропильной конструкции и деревянной обрешетке. Организованный водоотвод.

Состояние: удовлетворительное.

5.7.Главы, шатры, их конструкции и покрытие: отсутствуют.

5.8.Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, резные украшения, карнизы колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): восстановлены венчающий и междуэтажный штукатурные карнизы, Окна первого этажа оформлены сандриками в виде фрагментов профилированного карниза с широким гладким фризом.

Состояние: удовлетворительное.

6. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов

Объекта: Декоративное оформление интерьеров XIX в. – настенные филенки, пилястры, тянутые профилированные карнизы.

6.1.Общее состояние: удовлетворительное.

6.2.Перекрытия: перекрытия первого этажа – сводчатые, перекрытия второго этажа - плоские. Оштукатурены, покрашены.

Состояние: удовлетворительное.

6.3.Полы: после реставрационных работ полы на первом этаже — каменные, на втором и мезонине — паркетные. В санузлах — керамическая плитка.

Состояние: удовлетворительное.

6.4.Стены их состояние. отделка, окраска: внутренние стены оштукатурены и покрашены. Имеется незначительная трещина штукатурного слоя на 2-ом этаже и местные мелкие отслоения красочного слоя на 1-ом этаже. На стенах                          и потолках ряда помещений 1 -го и 2-го этажей наблюдаются места (пятна) демонтажа настенных и потолочных светильников (выходы электропроводок с нарушением поверхности штукатурки и окраски). В санузлах стены облицованы керамической плиткой.

Состояние: удовлетворительное.

6.5.Столбы, колонны: два столба в палатах, оштукатуренные и покрашенные.

Состояние: удовлетворительное.

6.6.Двери:

входные двери – металлические, выполнены по проекту реставрации.

внутренние двери – деревянные, выполнены по проекту реставрации.

Состояние: удовлетворительное.

6.7.Окна: пластиковые, выполнены по проекту реставрации.

Состояние: удовлетворительное.

6.8.Лестницы: современные, выполнены по проекту реставрации и приспособления к современным условиям. Две лестницы на второй этаж каменные, лестница в мезонин деревянная.

Состояние: удовлетворительное.

6.9. Лепные,	скульптурные и прочие декоративные украшения: гипсовые карнизы в интерьерах второго этажа выполнены по проекту реставрации.

Состояние: удовлетворительное.

6.10.Живопись: отсутствует.

6.11.Предметы прикладного искусства: отсутствуют.

7.Состояние территории Объекта культурного наследия: удовлетворительное.

7.1.Автостоянка, мусорная площадка: территория спланирована, место для размещения контейнеров сбора ТБО имеется.

7.2.Малые архитектурные формы (ограждение, ворота, фонари, др.): территория ограждена.

8.	Инженерные системы и оборудование:

| № п/п | Наименование и характеристики | Описание |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в здание (да/нет) | Наличие договоров, заключенных ФГБУК АУИПИК с ресурсоснабжающими организациями (да (реквизиты)/нет) | Описание состояния |
| 1 | Теплоснабжение | да | Контракт теплоснабжения №06.530778кТЭ от 03.11.2023, действует до 31.12.2024 | Система центрального отопления в рабочем состоянии. Теплоснабжение осуществляется от соседнего здания (Мосводоканал, Шлюзовая наб. д.18). На вводе установлены тепловые счётчики. Основная часть разводящих трубопроводов проложены скрытым способом, зашиты гипсокартоном и не имеют доступ к обслуживанию. Разводящие магистрали выполнены из сшитого полиэтилена, стальных и полипропиленовых трубопроводов. Отопительными приборами являются стальные радиаторы, оборудованные термостатическими клапанами. |
| 2 | Водоснабжение | да | Договор водоснабжения №2205469 от 08.06.2023, действует до 03.05.2026 | Система водоснабжения смонтирована, в рабочем состоянии. Ввод в здание холодного водопровода расположен в тепловом пункте, оборудован счетчиком фирмы Тепловодомер, марки ВСХН 25. Разводящие магистрали выполнены из полипропиленовых трубопроводов. В здании находится 4 санузла. Частично отсутствует фаянс. Горячее водоснабжение смонтировано, в не рабочем состоянии. Осуществляется за счёт электрических водонагревателей. В настоящее время водонагреватели отсутствуют. Разводящие трубопроводы выполнены из полипропиленовых трубопроводов. Основная часть трубопроводов зашиты гипсокатоном и не имеют доступа к себе. |
| 3 | Канализация | да | Договор водоснабжения №2205469 от 08.06.2023, действует до 03.05.2026 | Система канализации смонтирована, находится в рабочем состоянии. Система имеет один выход в городскую сеть. |
| 4 | Электроснабжение | да | Договор энергоснабжения №77640001015683 от 02.08.2023, действует до 30.11.2025 | Электроснабжение смонтировано, в рабочем состоянии. На вводе установлен электросчётчик Меркурий 230-АМ-01 №25436416, 2015г. Электропроводка по зданию выполнена открытым и скрытым способом. Приборы освещения частично отсутствуют. Розетки и выключатели смонтированы и находятся в рабочем состоянии. |
| 5 | Слаботочные сети | нет | нет | АПС на объекте представлена в виде радиоканальных дымовых из вещателей Астра-Z 4245, приемно контрольными устройствами являются радиорасширители Астра-РИ-М, управление системой осуществляется с радиоканального пульта Астра-Y. Система работоспособна, состояние удовлетворительное. |

Подписи Сторон:

| От Арендодателя: |  | От Арендатора: |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Cлужбы по работе с активами |  | ____________________________ |
| _________________ / О.С. Ильина/ |  | _______ /____________________/ |
| М.П. |  | М.П. |