Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда»

(ООО «ССК «Звезда»)

Адрес: 692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1.

Тел.: 8 (42335) 4-11-75. Email: sskzvezda@sskzvezda.ru

ОГРН 1152503000539, ИНН/КПП 2503032517/250301001, ОКПО 39884009

Анонс предстоящей процедуры закупки                                                           № 312/22-А от 24.08.2022

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» планирует проведение закупочной процедуры на поставку инструмента пневматического.

- Основные сведения о процедуре закупки:

| Способ закупки: | Конкурс электронной форме |
| --- | --- |
| Наименование электронной площадки: | Извещение и документация о закупке будет размещена на ЭТП «Росэлторг», ЕИС, сайте закупок ПАО «НК «Роснефть» |
| Форма закупки | Открытая, в электронной форме (на ЭТП) |

- Требования к предмету закупки:

| № п/п | Наименование поставляемых товаров и выполняемых услуг/работ | Сроки поставки Оборудования и оказания услуг/работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка инструмента пневматического | Срок поставки Товара: согласно Графика поставки Товара | компл. | 1 238 |

- Базис поставки:

DDP (Incoterms 2022-2023).

- Валюта закупочной процедуры:

Российский рубль.

- Требования к условиям оплаты:

Стороны применяют следующий порядок оплаты по Договору:

оплата осуществляется в размере 100% (ста процентов) от стоимости поставленной партии Товара в полном объёме указанного в Графике поставки Товара, на основании подписанной Сторонами оригинала товарной накладной (форма ТОРГ-12) и оригинала счёт-фактуры или оригинала УПД на каждую партию Товара при предоставлении Поставщиком в адрес Покупателя оригинала счета на оплату, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки партии Товара, в зависимости от того, какое из событий наступит позднее.

В соответствии с Положением ООО «ССК «Звезда» «О закупке товаров, работ, услуг» от 29.07.2022 г. № П2-07 П-0005 версия 5.00 настоящий анонс размещается в целях:

- корректного определения плановых цен на поставки материально-технических ресурсов;

- повышения осведомленности рынка о предстоящей процедуре закупки;

- проведения анализа и изучения возможностей рынка по удовлетворению потребности Покупателя через получение обратной связи от поставщиков относительно параметров предстоящей процедуры закупки, включая получение информации о стоимости закупки, об аналогах и имеющихся на рынке инновационных технологиях.

Прошу Вас ознакомиться с техническим заданием и плановыми требованиями к закупочной процедуре. В случае Вашей заинтересованности и возможности организации поставки, соответствующей техническому заданию и требованиям закупки, прошу Вас предоставить на ЭТП «Фабрикант» следующие заполненные документы:

- Коммерческое предложение на поставку инструмента пневматического (Приложений № 2 Анонса предстоящей процедуры закупки);

| Дата начала и дата, время окончания подачи технико-коммерческих предложений | Дата и время начала подачи технико-коммерческих предложений «24» августа 2022г. Дата и время окончания подачи технико-коммерческих предложений «31» августа 2022г. до «17 ч : 00 м» время местное |
| --- | --- |

Настоящий анонс не является официальным документом, объявляющим о начале процедуры закупки. Отказ от проведения анонсированных процедур закупок не может быть основанием для претензий со стороны Поставщиков.

Информация, представленная Поставщиком в ответ на размещение анонса, не должно рассматриваться в качестве предложений для заключения договора.

По организационным и техническим вопросам прошу обращаться:

Капитонов Александр Николаевич

Электронная почта: kapitonovan@sskzvezda.ru

Контактный телефон: + 7 (914) 715-32-76

Приложения:

- Приложение № 1. Техническое задание и приложения к нему на 9 л. в 1 экз.

- Приложение № 2. Коммерческое предложение на поставку инструмента пневматического на 4 л. в 1 экз.

Приложение № 1 к Анонсу предстоящей процедуры закупки

№ 312/22-А от 24.08.2022

## Техническое задание

Техническое задание на поставку инструмента пневматического

| № п/п | ОКВЭД-2/ ОКПД-2 | Наименование | Марка, тип, характеристики, параметры, стандарты | Кол-во, компл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28.24 / 28.24.12.110 | Прямая шлифовальная машина (ПШМ) пневматическая GP-2323-F20, или эквивалент | Назначение: для обработки металлических поверхностей твердосплавными борфрезами. Характеристики: Возможность работы с зажимной цангой - 6 мм и 8 мм. Частота вращения без нагрузки не менее 20 000 об/мин. Мощность: не менее 0,75 кВт / 1,0 НР (л.с.). Соединения для подачи сжатого воздуха: Воздушный. шланг: 3/8". Воздушный вход: 3/8". Способ включения (запуск двигателя): ролик. Рабочее давление воздуха: 6,1-6,3 bar. Расход воздуха: 660-680 л/мин. Направление выхода воздуха: боковое, угол 90⁰, поворот на 360⁰. Длина корпуса без цанги: 220-230 мм. Диаметр корпуса без рычага: не более 45 мм. Масса: не более 1,2 кг. Возможность подключения к пневматическому шлангу с внутренним диаметром 9,5 мм. Тип включения: рычаг дроссельной заслонки. Поворотный выход воздуха. Материал корпуса: сталь. Уровень шума: не более 90 Дб. Комплектация: Прямая шлифовальная машина (ПШМ) пневматическая GP-2323-F20, или эквивалент – 1 шт Лопатки – 2 набора. Зажимная цанга 6 мм (промышленный стандарт) – 1 шт. Зажимная цанга 8 мм (промышленный стандарт) – 1 шт. Удлинитель для подключения инструмента пневматического на катушке (барабане). Параметры удлинителя для подключения инструмента пневматического на катушке (барабане): Вес: не более 11 кг. Внешний диаметр шланга: не более 15 мм Внутренний диаметр шланга: 9,5 мм Длина шланга: 30 м. Рабочее давление: 20 Бар. Максимальное давление: 60 Бар. Адаптер быстросъемный Female евро, вставной ниппель Male евро. Материал шланг: нитрил (NBR) / смесь PVC. Диапазон рабочих температур: от -40 до +80°С. Шарнирное соединение на шланге подачи воздуха. Каркас из стальных труб для защиты по всему периметру. Комплектация удлинителя для подключения инструмента пневматического на катушке (барабане): Шланг пневматический с адаптерами БРС (евро) на барабане – 1 шт. Переходник БРС 3/8'' евро с внешней резьбой 3/8'' – 1 шт. Соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". | 563 |
|  | 28.24 / 28.24.12.110 | Угловая шлифовальная машина (УШМ) пневматическая GP-3058R-54, или эквивалент | Назначение: для обработки металлических поверхностей шлифовальными дисками. Характеристики: Для дисков диаметром 125 мм. Рабочее давление воздуха: 6,1-6,3 bar. Частота вращения без нагрузки: не менее 12 000 об/мин. Мощность: не менее 1,5 кВт / 2,0 НР (л.с.). Соединения для подачи сжатого воздуха: Воздушный шланг: 3/8". Воздушный вход: 3/8". Способ включения (запуск двигателя): ролик. Направление выхода воздуха: боковое. Расход воздуха: 670-690 л/мин. Резьба шпинделя - M14 х 2.0. Вес: не более 2,1 кг. Длина корпуса: 220-230 мм. Материал корпуса: сплав из алюминия. Возможность подключения к пневматическому шлангу внутренним диаметром 9,5 мм. Кнопка блокировки шпинделя: да. Регулировка положения защитного кожуха. Уровень шума: не более 95 Дб. Комплектация: Угловая шлифовальная машина (УШМ) пневматическая GP-3058R-54, или эквивалент – 1 шт. Дополнительная рукоятка для гашения вибрации – 1 шт. Защитный кожух для тарелки – 1 шт. Лопатки – 2 набора. Инструмент для смены кругов – 1 шт. Удлинитель для подключения инструмента пневматического на катушке (барабане). Параметры удлинителя для подключения инструмента пневматического на катушке (барабане): Вес: не более 11 кг. Внешний диаметр шланга: не более 15 мм Внутренний диаметр шланга: 9,5 мм Длина шланга: 30 м. Рабочее давление: 20 Бар. Максимальное давление: 60 Бар. Адаптер быстросъемный Female евро, вставной ниппель Male евро. Материал шланг: нитрил (NBR) / смесь PVC. Диапазон рабочих температур: от -40 до +80°С. Шарнирное соединение на шланге подачи воздуха. Каркас из стальных труб для защиты по всему периметру. Комплектация удлинителя для подключения инструмента пневматического на катушке (барабане): Шланг пневматический с адаптерами БРС (евро) на барабане – 1 шт. Переходник БРС 3/8'' евро с внешней резьбой 3/8'' – 1 шт. Соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". | 190 |
|  | 28.24 / 28.24.12.110 | Угловая шлифовальная машина (УШМ) пневматическая GP-2304R-504, или эквивалент | Назначение: для обработки металлических поверхностей шлифовальными дисками. Характеристики: Для дисков диаметром 125 мм. Рабочее давление воздуха: 6,1-6,3 bar. Частота вращения без нагрузки: не менее 12 000 об/мин. Мощность: не менее 1,15 кВт / 1,5 НР (л.с.). Соединения для подачи сжатого воздуха: Воздушный шланг: 3/8". Воздушный вход: 3/8". Способ включения (запуск двигателя): ролик. Направление выхода воздуха: боковое. Расход воздуха: 930-940 л/мин. Резьба шпинделя - M14 х 2.0. Вес: не более 2 кг. Длина корпуса: 230-240 мм. Материал корпуса: сплав из алюминия. Возможность подключения к пневматическому шлангу внутренним диаметром 9,5 мм. Кнопка блокировки шпинделя: да. Регулировка положения защитного кожуха. Уровень шума: не более 95 Дб. Комплектация: Угловая шлифовальная машина (УШМ) пневматическая GP-2304R-504, или эквивалент – 1 шт. Дополнительная рукоятка для гашения вибрации – 1 шт. Защитный кожух для тарелки – 1 шт. Лопатки – 2 набора. Инструмент для смены кругов – 1 шт. Удлинитель для подключения инструмента пневматического на катушке (барабане). Параметры удлинителя для подключения инструмента пневматического на катушке (барабане): Вес: не более 11 кг. Внешний диаметр шланга: не более 15 мм Внутренний диаметр шланга: 9,5 мм Длина шланга: 30 м. Рабочее давление: 20 Бар. Максимальное давление: 60 Бар. Адаптер быстросъемный Female евро, вставной ниппель Male евро. Материал шланг: нитрил (NBR) / смесь PVC. Диапазон рабочих температур: от -40 до +80°С. Шарнирное соединение на шланге подачи воздуха. Каркас из стальных труб для защиты по всему периметру. Комплектация удлинителя для подключения инструмента пневматического на катушке (барабане): Шланг пневматический с адаптерами БРС (евро) на барабане – 1 шт. Переходник БРС 3/8'' евро с внешней резьбой 3/8'' – 1 шт. Соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". | 403 |
|  | 28.24 / 28.24.12.110 | Долото пневматическое GP-0248RK9, или эквивалент | Характеристики: Расход воздуха: 150-160 л/мин. Рабочее давление: не менее 6,2 бар. Частота ударов: не менее 3000 уд/мин. Ход: не менее 65 мм. Тип соединения: рапид 1/4". Вес: не более - 2 кг. Тип хвостовика: цилиндрический Комплектация: Долото пневматическое – 1 шт. Наконечники – 5 шт. Пластиковый кейс для транспортировки – 1 шт. Соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". | 51 |
|  | 28.24 / 28.24.12.110 | Гайковерт ударный пневматический GP-3282K, или эквивалент | Характеристики: Приводной квадрат: 1/2". Расход воздуха: 280-300 л/мин. Максимальный крутящий момент: 745 Нм. Рабочий крутящий момент: не менее 600 Нм. Рабочее давление воздуха: 6,1-6,3 bar. Вес не более 1,5 кг. Комплектация: Гайковерт ударный пневматический – 1 шт. Вставной ниппель 1/4" euro – 1 шт. Штуцер 10 мм. – 1 шт. Шланговый зажим – 1 шт. Торцевые гаечные ключи (9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 мм.) – 1 компл. Флакон масла – 1 шт. Пластиковый кейс для транспортировки – 1 шт. Соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". | 18 |
|  | 28.24 / 28.24.12.110 | Дрель пневматическая (ручная) реверсная GP-3722-8 G-211, или эквивалент | Характеристики: Рабочее давление: не менее 6 бар. Число оборотов: не менее 1800 об/мин. Расход воздуха: не менее 110 л/мин. Рукоятка: обрезиненная. Диаметр зажима сверлильного патрона: 3-10 мм. Масса: не более 1 кг. Обрезиненная рукоятка. Комплектация: Дрель пневматическая (ручная) реверсная – 1 шт. Флакон масла – 1 шт. Соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". | 13 |
| ИТОГО | 1238 |
| ЛОТ | 1 |

|  | 1. Продукция должна соответствовать следующим требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, объему, комплектации, упаковке, отгрузке качеству функционирования, срокам поставки; требованиям к составу, результатам, месту, условиям и срокам (периодам) выполнения работ/оказания услуг (при закупке работ, услуг и т.п.): № Требования 1 Качество товара должно соответствовать: Сертификат/декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». 2 Предоставить паспорт, заверенный подписью и печатью Поставщика для каждой единицы Товара с указанием характеристик в полном объёме. 3 Место поставки товара: 692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, дом 1 ООО «ССК «Звезда». |
| --- | --- |

|  | 2. Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.): № Требования 1 Гарантийный срок на Товар составляет 6 месяцев. Началом гарантийного срока является дата подписания Сторонами товарной накладной. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Анонсу предстоящей процедуры закупки

№ 312/22-А от 24.08.2022

Коммерческое предложение на поставку инструмента пневматического

Наименование организации:

ИНН (или иной идентификационный номер):

Наименование предмета закупки: Поставка инструмента пневматического.

Стоимость доставки входит в стоимость Товара.

Коммерческое предложение

на поставку инструмента пневматического

| № п/п | Наименование | Кол-во шт. | Техническое предложение контрагента | Цена за ед. с НДС 20% | Стоимость с НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого количество |  | Итого без НДС 20% |  |
|  |  | Итого НДС 20% |  |
|  |  | Итого с НДС 20% |  |

Поставка Товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями не позднее *_____ (_________) календарных дней с даты получения Заявки Поставщиком от Покупателя.

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

*заполняется Поставщиком.