ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку геодезического оборудования для обеспечения контроля и мониторинга состояния объектов при выполнении исследований в области безопасности строительных конструкций и сооружений

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общие сведения |
| 1.1. | Заказчик | АО «НИЦ «Строительство» |
| 1.2. | Юридический адрес | 141367, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, поселок Загорские Дали, дом 6-11 |
| 1.3. | Объект закупки | Геодезическое оборудование для обеспечения контроля и мониторинга состояния объектов при выполнении исследований в области безопасности строительных конструкций и сооружений |
| 1.4. | Условия оплаты | 1. Оплата за Товар производится в течение 10 (десяти) календарных дней (за вычетом соответствующего размера неустойки (пени) предусмотренной разделом 6 настоящего Договора) после подписания Акта приема-передачи. 2. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение суток с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик |
| 1.5. | Срок исполнения Поставщиком обязательств | 75 (семьдесят пять) рабочих дней с даты заключения договора |
| 1.6. | Место поставки | г. Москва, 2-я Институтская д.15а стр. 15А (ДНТПиЭ) |
| 1.7. | Требования к функциональным характеристикам | Оборудование должно быть новым, технически исправным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации и не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией или функционированием при его использовании либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого оборудования |
| 2. Исходные данные |
| 2.1 | Источник финансирования | Инвестиционная программа АО "НИЦ "Строительство" на период 2015-2023 гг. |
| 3. Основные требования к оборудованию |
| 3.1 | Основные технические и эксплуатационные характеристики оборудования |  |
|  |  | Наименование характеристики | Требуемое значение |
|  |  | Лазерный сканер FARO Focus S 350 |
|  |  | Угол фиксации | По вертикали: не менее 270⁰ По горизонтали: не менее 360⁰ |
|  |  | Максимальная дальность измерений | ≥ 350 метров |
|  |  | Скорость измерений | ≥ 900000 изм./сек. |
|  |  | Точность дальномера | ≤ ± 1 мм |
|  |  | Класс лазера | не хуже 1 класса (безопасен для глаз) |
|  |  | Оптическая система | вертикально вращающееся зеркало и горизонтально поворачивающийся корпус |
|  |  | Встроенная фотокамера | наличие, не хуже 5Мп |
|  |  | Параллакс | отсутствует, соосное расположение камеры |
|  |  | Управление | сенсорный дисплей высокой четкости |
|  |  | Функция удаленного управления/контроля | Наличие, посредством пользовательского смартфона на базе iOS или Android |
|  |  | Запись и хранение данных | Накопитель типа SDHC либо твердотельный объемом не менее 32 Гб. Без сохранения в память прибора. |
|  |  | Компенсатор | Наличие, двухосевой. Погрешность не хуже 20” |
|  |  | Датчик высоты | Наличие |
|  |  | Датчик ориентации | Наличие |
|  |  | Датчик определения координат стояния | Наличие |
|  |  | Условия освещения для проведения измерений | Результаты измерений не должны зависеть от освещения, система должна сохранять работоспособность при ярком солнце и в полной темноте |
|  |  | Питание | Комплект должен включать в себя один или более аккумуляторов для возможности работы полный рабочий день, то есть 8 часов |
|  |  | Класс пылевлагозащищенности | Не хуже IP54 |
|  |  | Температура °C (эксплуатация) | не хуже -20⁰С до +40⁰С |
|  |  | Вес сканера (с аккумулятором, без кейса) | ≤ 4,5 кг |
|  |  | Возможность проверки и улучшения угловой точности с помощью программного обеспечения (компенсации) силами пользователя в РФ | да |
|  |  | Программное обеспечение (ПО Trimble RealWorks Advanced) для обработки данных сканирования |
|  |  | Поддержка прямого импорта данных со сканера FARO; | наличие |
|  |  | Автоматическое совмещение данных; | наличие |
|  |  | Отчет о качестве совмещения сканов и визуализация; | наличие |
|  |  | Автоматическая классификация точек на группы - стены, пол, потолок, здания, деревья, дорога); | наличие |
|  |  | Геопривязка данных; | наличие |
|  |  | Создание пользовательских систем координат с возможностью экспорта облаков точек в созданных СК; | наличие |
|  |  | Выполнение линейных промеров; | наличие |
|  |  | Расчет объемов и площадей; | наличие |
|  |  | Создание профилей и сечений; | наличие |
|  |  | Возможность создания презентаций для просмотра всего проекта в виде 2.5D, выполнения измерений с возможностью извлечения данных из проекта без подключения к интернету и установки дополнительного ПО; | наличие |
|  |  | Возможность экспорта данных в систему автоматизированного проектирования CAD. | наличие |
|  |  | Наличие инструментов контроля по облаку точек – сравнение фактических и проектных данных, результаты до и после события с созданием карты отклонений; | наличие |
|  |  | Тип лицензии | Постоянная лицензия |
|  |  | Программное обеспечение (ПО As-BuiltTM) для моделирования по данным сканирования и передачи информации в Autodesk Revit |
|  |  | - Инструмент для автоматического вписывания и моделирования стен и труб | наличие |
|  |  | - Работа непосредственно в облаке точек, используя привязку к 3D-точкам и вписанным плоскостям | наличие |
|  |  | - Данные сканирования в редакторе семейства Revit® | наличие |
|  |  | Способ установки | Приложение. Встроенный инструмент в Revit |
|  |  | Тип лицензии | Временная лицензия на 1 год |
|  |  | Программное обеспечение (ПО Verity) для контроля строительства |
|  |  | Проверка точности 3D-моделей, построенных по облакам точек | наличие |
|  |  | Сравнение проектной модели с облаком точек построенного объекта | наличие |
|  |  | Проверка наличия или отсутствия объектов | наличие |
|  |  | Автоматическое определение отклонений от допусков | наличие |
|  |  | Создание отчетной документации | наличие |
|  |  | Возможность внесения изменений в проектную модель после согласования (в местах выявления конфликтов) | наличие |
|  |  | Способ установки | Приложение. Встроенный инструмент в Navisworks |
|  |  | Тип лицензии | Временная лицензия на 1 год |
|  |  | Ручной мобильный лазерный сканер для получения 2D планов Faro ScanPlan |
|  |  | Поле зрения по горизонтали | не менее 200⁰ |
|  |  | Максимальная дальность измерений | ≥ 20 метров |
|  |  | Скорость измерений | ≥ 25 000 изм./сек. |
|  |  | Точность дальномера: | ≤ ± 3 см |
|  |  | Рабочие температуры эксплуатации | не хуже чем от +10⁰С до +30⁰С |
|  |  | Вес и размеры | не более 3кг, возможность сканировать размещенным в руке |
|  |  | Класс лазера | не хуже 1 класса (безопасен для глаз) |
|  |  | Время работы от одного аккумулятора | не менее 1.5 часов |
|  |  | Визуализация данных сканирования в режиме реального времени | возможность просматривать планы помещений этажа во время сканирования на планшете или смартфоне |
|  |  | Управление и визуализация данных сканирования | на смартфоне или планшете |
|  |  | Хранение и передача данных | внутренняя память устройства или Флеш-накопитель |
| 3.2 | Общая комплектность оборудования / услуги | 1. Комплект Лазерного сканера FARO Focus S 350 с настольным программным обеспечением для обработки данных сканирования, моделирования и контроля строительства |
|  |  | КИМ FARO Laser Scanner Focus S350, дальность до 350м (или эквивалент) | 1 |
|  |  | карта памяти 32 Гб с чехлом | 1 |
|  |  | SD адаптер SD-USD(SD Card Reader); | 1 |
|  |  | блок для зарядки аккумулятора со шнуром; | 1 |
|  |  | аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  | транспортировочный кейс; | 1 |
|  |  | быстросъемное крепление для установки сканера на штатив | 1 |
|  |  | калибровочный сертификат; | 1 |
|  |  | паспорт с гарантийным талоном; | 1 |
|  |  | первичная поверка на сканер на 1 год | да |
|  |  | Штатив облегченный (алюминий) | 1 |
|  |  | ПО Trimble RealWorks Advanced (или эквивалент) | 1 |
|  |  | Плагин FARO As-Built for Revit (подписка на 1 год.) (или эквивалент) | 1 |
|  |  | ПО Verity, временная лицензия на 1 год, Single Seat (1 рабочее место). (или эквивалент) | 1 |
|  |  | Ноутбук MSI GE76 11UH-440RU Raider 9S7-17K314-440 или Ноутбук MSI GS76 Stealth 11UH-218RU, 9S7-17M111-218 (или эквивалент) | 1 |
|  |  | Фотоаппарат Canon Power Shot G3 X Black (или эквивалент) | 1 |
|  |  | Внешний SSD SanDisk Extreme Pro 2Tb (или эквивалент) | 1 |
|  |  | Доставка оборудования | да |
|  |  | Наладка оборудования и 3-ех дневная консультация по обработке данных сканирования в поставляемом ПО | да |
|  |  | 2. Комплект Ручного мобильного лазерный сканер для получения 2D планов Faro ScanPlan |
|  |  | ручной мобильный лазерный сканер Faro ScanPlan | 1 |
|  |  | транспортный кейс | 1 |
|  |  | комплект ЗИП | 1 |
|  |  | аккумулятор | 2 |
|  |  | Панорамная фотокамера | 1 |
|  |  | Облегченный фотоштатив с чехлом для установки сканера или камеры | 1 |
|  |  | Гарантийный талон | 1 |
|  |  | ПО Faro Zone2D | 1 |
| 4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества Оборудования |
| 4.1. | Гарантийный срок | Гарантия на Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи. |
| 4.2. | Условия предоставления гарантии | Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара. В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. |