Приложение № 3 к Закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 | Предмет закупки | Поставка подкатных прицепных пассажирских трапов |
| --- | --- | --- |
| 2 | Код ОКПД2 | 29.20.23 |
|  | Код ОКВЭД2 | 46.69 |
| 3 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке и т.д. | Указаны в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 4 | Количество товара | Указано в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 5 | Место поставки товара (отгрузки товара) | 670018, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, 10 |
| 6 | Условия поставки товара (отгрузки товара) | Товар (товары) поставляются силами и средствами Поставщика, одной партией, в место поставки. Отгрузка товара (товаров) осуществляется одной партией (в полном объеме), силами и средствами Поставщика, в место поставки. Поставка осуществляется в рабочие дни (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) с 10-00 ч до 16-00 ч местного времени Покупателя (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ч). Дата и время доставки товара (товаров) должны быть предварительно согласованы с Покупателем. Разгрузка товара (товаров) осуществляется силами и средствами Поставщика. |
| 7 | Сроки (периоды) поставки товара | Поставка товара осуществляется единовременно (одной партией), в течение 90 календарных дней со дня подписания Сторонами Договора. В срок поставки включен срок на выполнение пуско-наладочных работ, проведение инструктажа специалистов Покупателя. |
| 8 | Гарантийные обязательства (Срок гарантии) / Срок годности товара | Указаны в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию |
| 9 | Форма, сроки и порядок оплаты товара | Оплата товара (товаров) производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: - предоплата в размере 20% от цены Договора, на основании предоставленного Поставщиком счета на оплату в течение 10 календарных дней, со дня его получения Покупателем; - окончательный расчет – после поставки партии товара (товаров), по заявке, и предоставления Поставщиком документов на оплату, в течение 10 календарных дней, начиная со дня, следующего за днем подписания Сторонами документов, предусмотренных законодательством РФ для осуществления торговых операций, содержащих величину натурального и денежного измерения по каждой товарной позиции (счёт-фактура, товарная накладная, накладная ТОРГ-12, акт приёмки-передачи или иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учёте"). |
| 10 | Порядок формирования цены договора (цены лота) (сведения о расходах, включенных в цену договора (товара)) | В цену Договора включены все расходы, связанные с поставкой данного вида товара (товаров), в том числе расходы на доставку, погрузку / разгрузку товара (товаров), сборку, установку, монтаж, пуско-наладочные работ, инструктаж, страхование, расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые должен понести Поставщик, в связи с исполнением Договора. |
| 11 | Иные условия | - |
| 12 | Требования к Участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых Участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | Не установлено. |
| 13 | Требования к Участникам закупки о их соответствии требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупки и перечень документов, предоставляемых Участниками закупки, для подтверждения их соответствия указанным требованиям | Не установлено. |
| 14 | Перечень приложений к Техническому заданию | Приложение № 1 к Техническому заданию |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| № п/п | Наименование Товара | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке и т.д. | Единица измерения | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подкатной прицепной пассажирский трап | Требования к техническим характеристикам: Прицепной (подкатной) 4-х колесный пассажирский трап: Силовая конструкция шасси стальная, сварная, с антикоррозионной защитой, окрашенная однотонной краской повышенной стойкости. Гидропривод на 2 колеса (гидропривод к самолету). Передние колеса, управляемые вручную (буксиром) посредством водила. Водило складное, позволяющее управлять передними колесами, с фиксатором убранного положения, с петлей для буксировки тягачом. Стояночный тормоз, активируемый при полной остановке и установке водила в убранное положение. Аутригеры гидравлические - 4 шт. (2 спереди и 2 сзади трапа). Наличие системы малого хода, позволяющая оператору трапа управлять самоходным маневрированием трапа у воздушного судна со скоростью не более 5 км/ч. Наличие автоматической системы торможения колес при соприкосновении с препятствием (при соприкосновении верхней площадки с воздушным судном). Лестница: - Однопролетная, шарнирно-закрепленная на шасси; - Силовая конструкция лестницы: стальная, сварная, с антикоррозионной защитой, окрашенная однотонной краской повышенной стойкости. - Высота перил не менее 1100мм; Перила верхней площадки: - сдвижные с обеих сторон для обеспечения открытия/закрытия входной двери воздушного судна без необходимости отгона трапа от воздушного судна; - фиксируемые в различных положениях; - оснащены резиновыми бамперами для исключения повреждения воздушного судна; Верхняя площадка оснащена подпружиненным эластичным демпфирующим устройством (для защиты воздушного судна от повреждения), а также системой звуковой сигнализации о минимальном сближении с бортом воздушного судна. Привод подъемного механизма гидравлический с защитой от самопроизвольного опускания трапа (блокировка в виде механических стопоров или замков); Привод пассажирского трапа включает в себя: бензиновый двигатель внутреннего сгорания, гидронасос с приводом от ДВС, гидрораспределитель, 2 гидромотора на задние колеса. Наличие аварийной гидравлической системы подъема и опускания лестницы, аутригеров (аварийный ручной насос); Рабочая высота верхней площадки (по уровню поверхности пола): -Минимальная - 2100мм; - Максимальная - 4500мм. Угол наклона лестницы в пределах: не менее 15° и не более 40°. Пассажирский трап должен сохранять устойчивость (максимально поднятом положении лестницы) при скорости ветра до 10 м/с (36 км/ч) Грузоподъемность трапа - не менее 2000кг. Грузоподъемность лестницы - не менее 1400кг. Грузоподъемность верхней площадки - не менее 600кг. Общий вес трапа - не более 2000 кг. Ступени и верхняя площадка с противоскользящим покрытием: - ширина ступеней лестницы - не менее 1200мм; - размеры всех ступеней одинаковые, конструкция ступеней закрытая; - глубина ступени не менее 300мм; Освещение: все осветительные приборы - по стандарту ЕС. Электрическая система оснащается: - проблесковым маяком; - светодиодными лампами освещения ступеней лестницы, лампами освещения рабочего места оператора при работе в ночное время, габаритными огнями, а также гидроизолированный отсек с аккумулятором; - фонарь освещения места стыковки верхней площадки трапа с воздушным судном; - включение/отключение освещения ступеней и фонаря раздельное, с общего пульта управления; - электрические изделия гидроизолированы, защищены от механических воздействий; - органы управления промаркированы, средства измерений, индикаторы, кнопки, выключатели, сигнальные лампы имеют четкую идентификацию по признаку назначения, надписи все на русском языке. - размещение приборов и органов управления обеспечивает оператору возможность работы при ограниченной видимости и любых погодных условиях. Наличие порошкового огнетушителя (емкостью, достаточной для тушения возможного очага возгорания) закрепленного на штатном месте. Наличие упорных противооткатных колонок (не менее 2шт). Комплектация: - комплект ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности) необходимый для эксплуатации в течение года, согласно заводским требованиям; - запасное колесо (не менее 1шт. для каждого типа колес, если передние и задние колеса разные). Режим эксплуатации: всесезонный, круглосуточный, всепогодный. Температурный режим от -40°С до +40°. Должен выдерживать хранение на открытой площадке без изменения качества материалов конструкции. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и изготовлен не ранее 2020г. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации: в обязательном порядке должны быть предоставлены все необходимые документы, подтверждающие соответствие Товара предъявленным требованиям (необходимые паспорта, сертификаты и т.п.) Требования к документации: все поступающие с Товаром документы должны быть на русском языке. Перечень технических документов, необходимых для технического обслуживания Товара: - Руководство по эксплуатации, хранению, транспортировке. - Список сервисных центров, осуществляющих обслуживание и ремонт поставляемой спецтехники. Руководство по обслуживанию должно включать: - Сведения о технике безопасности при проведении технического обслуживания и ремонта трапа; - Методики проведения технического обслуживания; - Графики проведения технического обслуживания с указанием периодичности типов обслуживания, перечня и объема работ, оборудования, запасных частей и расходных материалов для каждого вида ТО. - Полный перечень материалов и запасных частей, используемых при проведении каждого вида обслуживания (с указанием количества и каталожных номеров); - Полный список сервисных центров, уполномоченных производить обслуживание и ремонт поставляемой спецтехники. Требования по безопасности, охране окружающей среды должны соответствовать действующему законодательству РФ. Требования к безопасности: ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды Гарантийные обязательства: Срок гарантии составляет не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами документов, предусмотренных действующим законодательством РФ для осуществления торговых операций, содержащих величину натурального и денежного измерения по каждой товарной позиции (счёт-фактура, товарная накладная, накладная ТОРГ-12, акт приёмки-передачи или иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учёте"). Срок службы - не менее 10 лет. | шт | 2 |  |