п. 31 «Проект договора» документации о закупке

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 2021/036-01889

г. Ижевск							                                                      «___» ________ 2021 г.

Акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по строительству и энергетике Наговицына А.И., действующего на основании доверенности № 033-41-271 от 21.12.2020г., с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее «Договор»), о нижеследующем:

§ I. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Оборудование производства компании _________, страна происхождения __________(далее Оборудование) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами, согласно Спецификациям (Приложение № 1, Приложение № 2 к Договору), являющихся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленное Оборудование.

1.2. Поставка Оборудования осуществляется за счёт и силами Поставщика в адрес Покупателя - АО «Ижевский электромеханический завод «Купол», 426033, Россия, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

§ II. Цены и общая стоимость Договора

2.1. Общая стоимость Договора составляет _______________________(___________) рублей, в том числе НДС 20 % в размере  ________________ (_____________) рублей.

2.2. Стоимость Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и изменению не подлежит.

2.2.3. Стоимость договора составляет сумму всех расходов Поставщика по исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Договором, включая стоимость оборудования, стоимость упаковки, маркировки, доставки, погрузочно-разгрузочных работ, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, возникающих у Поставщика в рамках исполнения настоящего Договора.

§ III.	Срок поставки

3.1. Срок поставки Оборудования составляет 60 рабочих дней  с даты подписания Договора.

3.2. Доставка осуществляется автомобильным транспортом Поставщика и за его счет.

3.3. Досрочная поставка готового Оборудования, предусмотренного Договором, допускается по письменному согласию Сторон.

§ IV.	Условия платежа

4.1. Оплата стоимости Оборудования, согласно п.2.1. Договора, на сумму ____ (____) рублей, в том числе НДС 20% в размере _____ (____) рублей  осуществляется  в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания Акта приема-передачи Оборудования согласно п.11.2.1.Договора и на основании:

-счет на оплату;

-счет фактуры Поставщика с указанием общей суммы на поставленное  Оборудование;

-товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 (либо Универсального передаточного документа), подписанной Сторонами.

4.2. Обязательства Покупателя по платежам считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4.3 Стороны договорились, что положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются к отношениям сторон, возникшим из настоящего договора.

§ V. 	Упаковка

5.1. Оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и условиям перевозки автотранспортом.

5.2. Упаковка и консервация Оборудования должны обеспечить невредимость и сохранность Оборудования при транспортировке автомобильным транспортом и проведении погрузочно-разгрузочных работ.

5.3. Частичная отгрузка запрещена.

5.4. Тара и упаковка являются невозвратными и входят в стоимость Оборудования. Оборудование должно быть в новой упаковке завода-изготовителя Оборудования. Перед отгрузкой всё Оборудование в местах, где это необходимо, должно быть подвергнуто соответствующей консервации, обеспечивающей предохранение его от порчи во время транспортировки и хранения в течение не менее 6 (шести) месяцев.

5.5. Поставщик обязан на каждое место составить подробный упаковочный лист, в котором помимо перечня упакованных предметов, указывается их тип /модель/, вес брутто и нетто, номер Договора.

Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте упаковывается вместе с Оборудованием, второй экземпляр в водонепроницаемом конверте, прикрепляется к наружной стороне упаковки каждого места.

5.6. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за любого рода порчу, повреждение, коррозию или поломку Оборудования вследствие некачественной упаковки или консервации.

5.7. Если Оборудование по одной транспортной накладной упаковано в нескольких ящиках, номер ящика должен быть указан дробью: числитель обозначает порядковый номер ящика, а знаменатель показывает общее количество ящиков.

5.8.  Поставщик несет ответственность за целостность упаковки Оборудования при поставке его в адрес Покупателя согласно п. 1.2 Договора.

§ VI.	 Маркировка для перевозки

6.1.  Поставщик обязан маркировать на каждой упаковке устойчивой краской номер груза (места), вес брутто, вес нетто, габаритные размеры, центр тяжести. При необходимости, дополнительно маркировать упаковку предупреждающими надписями и символами в соответствии с особыми требованиями.

§ VII Отгрузочные извещения

7.1. Поставщик направляет Покупателю в письменном виде извещение о готовности Оборудования к отгрузке с завода-изготовителя не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до отгрузки, в котором также указывает информацию, необходимую для приемки оборудования (количество тарных мест, вес груза, габариты груза, способ разгрузки).

7.2. Поставщик несет полную ответственность перед Покупателем за несвоевременное или неполное извещение об отгрузке, за неправильное оформление документов и неточные данные об Оборудовании.

§ VIII. Документация

8.1. Поставщик направляет Покупателю следующие документы до отгрузки поставляемого Оборудования:

8.1.1. Документ, содержащий необходимую информацию для приемки Оборудования: количество тарных мест, вес груза, размер груза (габариты упаковки), способ разгрузки.

8.2. Поставщик направляет Покупателю следующие документы вместе с поставляемым Оборудованием (Приложения № 1, № 2 к Договору):

8.2.1. Счет-фактура Поставщика с указанием общей суммы на поставленное Оборудование, выписанная в рублях.

8.2.2. Упаковочные листы - в 2-х (двух) экземплярах;

8.2.3. Техническая документация необходимая для эксплуатации и ремонта поставляемого Оборудования согласно спецификациям (Приложения № 1, № 2 к Договору).

8.2.4. Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 (либо универсальный передаточный документ) - в 2-х (двух) экземплярах;

8.2.5. Акт о приёме-передаче Оборудования согласно п.11.2.1. Договора (Приложение№3 к Договору)

8.3. Поставщик направляет всю документацию в оригиналах и на русском языке.

§ IX. Обязанности Сторон

9.1. Поставщик обязан:

9.1.1. Передать Оборудование по количеству, качеству, номенклатуре, наименовании (ассортименту) и комплектности в соответствии с условиями Договора, свободное от прав третьих лиц.

9.1.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнить обязательства перед Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора.

9.2 Покупатель обязан:

9.2.1. Произвести выгрузку Оборудования с автотранспорта Поставщика, обеспечив сохранность Оборудования. Покупатель несет ответственность за разгрузку и перемещение Оборудования на территории Покупателя.

9.2.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнить обязательства перед Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

9.2.3. Уведомить Поставщика о готовности к приемке Оборудования по количеству и качеству в соответствии с разделом XI настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Оборудования.

§ X. Гарантия

10.1. Поставляемое Оборудование должно соответствовать паспорту завода-изготовителя Техническому регламенту: ТР ТС 032/2013, ГОСТу  25365-82, ГОСТу 24569-81, ГОСТу 30735-2001, ГОСТу 21563-93. Если по результатам испытаний (проверки) и последующей эксплуатации Оборудования будет выявлено, что его качество (технические характеристики)  ниже вышеуказанных требований, «Поставщик» обязан за свой счет в согласованные сроки, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней, в случае серьезных недостатков в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты выставления «Покупателем» соответствующего требования, довести качество Оборудования (технические характеристики) до уровня вышеуказанных требований, в т.ч. и посредством замены Оборудования по согласованию с Покупателем.

10.2. Поставщик гарантирует работу поставленного Оборудования  в течение 24 (Двадцати  четырех) месяцев со дня  ввода во временную эксплуатацию.

Вышеуказанный срок гарантии не распространяется на быстроизнашивающиеся части и расходные материалы. Эти детали соответственно обозначаются в нормативной и технической документации к Оборудованию.

10.3. При обнаружении некомплектности Оборудования Поставщик обязуется  поставить недостающие части в адрес Покупателя, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты уведомления Покупателем Поставщика об обнаружении некомплектности.

10.4. При обнаружении дефектов Оборудования во время действия гарантии Поставщик обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней, в случае серьезных недостатков в течение 60 (Шестидесятии) рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Покупателя об обнаружении дефектов, за свой счет устранить обнаруженные дефекты путем исправления или замены деталей Оборудования новыми качественными компонентами или частями. Покупатель по письменному согласию Поставщика вправе устранить их сам за счет Поставщика, без ущерба для своих прав на гарантию.

Поставщик в этом случае обязан возместить стоимость работ по устранению дефектов при условии предоставления Покупателем соответствующей документации, подтверждающей стоимость этих работ.

10.5. Заменённое дефектное Оборудование возвращается Поставщику по его требованию и за его счёт в срок, согласованный Сторонами.

10.6. Все транспортные и другие расходы, непосредственно связанные с возвратом или заменой дефектного Оборудования несет Поставщик.

10.7. Гарантия не распространяется на ущерб и дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего использования, несоблюдения технических инструкций и требований Поставщика Покупателем.

10.8. 	На замененное Оборудование будет действовать такая же гарантия Поставщика и будет начинаться с даты его замены или окончания ремонта.

10.9. Срок гарантии продлевается на срок осуществления гарантийного ремонта Оборудования.

§ XI. Приемка оборудования на территории покупателя

11.1. 	Приемка Оборудования от Поставщика производится на складе Покупателя (АО «ИЭМЗ «Купол», 426033 Россия, г.Ижевск, ул. Песочная,3). Выгрузка Оборудования с транспорта производится силами Покупателя в присутствии представителя Поставщика. В случае неявки представителей Поставщика на приемку Оборудования, Покупатель вправе провести выгрузку самостоятельно.

11.1.1 Приемка Оборудования от Поставщика осуществляется с подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12 на соответствие сведениям, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах. При этом производится проверка целостности упаковки и прием Оборудования по количеству тарных мест и внешнему виду, без вскрытия упаковки. Датой поставки Оборудования считается дата подписания ТОРГ-12.

11.1.2. Если при приемке Оборудования устанавливается повреждение и/или порча груза, несоответствие наименования, веса и/или количества мест, маркировки данным, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах, а также в иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель составляет соответствующий Акт.

11.1.3. При обнаружении во время приемки несоответствия Оборудования условиям Договора (Приложений № 1, № 2 к Договору), в том числе в случаях, указанных в п.11.1.2 Договора, сторонами составляется и подписывается Акт о выявленных недостатках Оборудования.  Покупатель обеспечивает сохранность Оборудования. Такой Акт будет являться надлежащим основанием для предъявления претензии Поставщику.

11.2. 	Приемка Оборудования по количеству и качеству (кроме скрытых дефектов) производится на складе Покупателя в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты отправки уведомления о готовности к приемке.

11.2.1. Приемка Оборудования по количеству и качеству производится в присутствии представителя Поставщика. В случае неприбытия представителя Поставщика на приемку Оборудования по количеству и качеству, Покупатель вправе самостоятельно провести приемку. По приемке Оборудования по количеству и качеству со вскрытием упаковки Покупателем составляется Акт о приеме-передаче Оборудования (Приложение № 3 к Договору). Один экземпляр Акта предоставляется Поставщику.

11.2.2. В случае обнаружения при приемке Оборудования несоответствия поставленного Оборудования условиям Договора (Приложения № 1, № 2 к Договору), товарно-транспортным (товаросопроводительным) документам, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку, обеспечивает сохранность Оборудования и совместно с представителем Поставщика составляет Акт, в котором указывает количество осмотренного Оборудования и характер выявленного несоответствия. В случае отсутствия на приемке представителя Поставщика, Покупатель не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня обнаружения несоответствия Оборудования вызывает представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке, направив ему письменное уведомление. В случае если представитель Поставщика не является в срок, указанный в уведомлении, Покупатель направляет Поставщику в письменном виде претензию с копией односторонне-оформленного Акта.

11.2.3. Отказ Поставщика от направления представителя означает согласие Поставщика на одностороннюю приемку Оборудования Покупателем. При этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащую приемку Оборудования. Акт, составленный Покупателем в одностороннем порядке, будет иметь силу документа, составленного с участием Поставщика.

11.3. Стороны пришли к согласию о том, что риски случайной порчи, гибели и/или утраты Оборудования, право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после подписания Сторонами Акта о приеме-передаче Оборудования (Приложение № 3 к Договору) без замечаний.

§ ХII.  Ответственность сторон

12.1  При несоблюдении Поставщиком сроков выполнения обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель оставляет за собой право взыскать с Поставщика неустойку в виде пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы Договора за каждый день просрочки.

12.2. Если просрочка в поставке превысит 3 месяца против срока, предусмотренного Договором (п.3.1 Договора), и при отсутствии согласованной с Покупателем отсрочки поставки готового Оборудования  Покупатель имеет право отказаться от Договора, письменно уведомив об этом Поставщика.

12.3.  Оплата штрафов, их удержание, выплата компенсаций и др. не освобождает Стороны от их обязательств и ответственности по Договору.

12.4. Стороны вправе расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

12.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Договором и гражданским законодательством РФ.

12.6. Стороны договорились о том, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств, предусмотренных пунктом 3.1 и разделом XIV Договора является существенным нарушением Поставщиком Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных пунктом 3.1 и разделом XIV Договора Покупатель имеет право требовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке.

12.7. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

12.7.1. Поставки Оборудования  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок.

12.7.2.  Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования.

12.7.3.  В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

12.8.  Поставщик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случаях:

12.8.1. Необоснованного уклонения Покупателем от принятия и (или) оплаты Оборудования.

§ XIII. Форс-мажорные обстоятельства

13.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, таких, как стихийные бедствия, война, пожар, наводнение или прочие обстоятельства, которые могут произойти в период действия Договора и на которые Стороны не имеют влияния.

13.2. Стороны обязаны немедленно уведомить друг друга о возникновении указанных обстоятельств и в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после этого направить сертификат происшествия, выданный соответствующей торгово-промышленной палатой и удостоверяющий форс-мажорные обстоятельства.

13.3.Однако,находясь в таких обстоятельствах,Стороны обязаны предпринять все необходимые меры для выполнения обязательств. Если форс-мажорная ситуация длится более 12 (двенадцати) недель, Стороны имеют право отказаться от Договора, письменно уведомив об этом друг друга.

13.4. Санкции (ограничения), введенные  иностранными  государствами    в  отношении Российской Федерации (в том числе в отношении АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и его дочерних обществ), которые могут повлиять на исполнение условий настоящего Договора, не являются обстоятельствами форс-мажора.

§ ХIV. Арбитраж

14.1.В случае возникновения любых споров или разногласий, возникших из условий Договора, Стороны принимают меры для их скорейшего урегулирования путем переговоров. При не достижении согласия путем переговоров, все споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Удмуртской Республики в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии - 20 дней с момента её получения. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе XVIII Договора.

§ XV. Прочие условия

15.1	Оборудование оснащается Поставщиком всеми необходимыми защитными устройствами обеспечивающими безопасную работу обслуживающего персонала. Опасные места должны быть обозначены предупреждающими об опасности знаками. Предупреждающие надписи наносятся (дублируются) на русском языке.

15.2. Стороны обязуются сохранять режим конфиденциальности в отношении информации, напрямую или косвенно связанной с исполнением настоящего Договора, не передавать и не разглашать в любом виде или форме ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

15.3. Все дополнения и изменения к Договору имеют силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

15.4.	После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка, имеющие к нему отношение, теряют силу.

15.5.	Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.6. Стороны установили, что Покупатель имеет право прямого требования к Поставщику в отношении сроков поставки, ассортимента, номенклатуры, комплектности, качества, количества, поставляемого  Оборудования.

15.7. Все уведомления, письма и прочие документы, оформляемые в рамках выполнения настоящего Договора, направляются инициирующей Стороной по факсу другой Стороне с обязательной последующей передачей оригинала в течение 30 (тридцати) календарных дней по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или нарочно. Нарушение установленных настоящим пунктом Договора правил о сроках и порядке направления оригинала документа лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на обстоятельства, указанные в таком документе.                                                                                                                                           	15.8. Во всех случаях обмена документами датой получения документа является дата уведомления о получении (вручении) либо дата протокола (уведомления) о получении факсимильного отправления или электронного письма.

15.9.  Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование и/или его составные части не нарушают исключительных прав третьих лиц, в том числе прав в отношении товарных знаков. Если к Покупателю будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в поставляемом (передаваемом) оборудовании и/или его составной части, в том числе в отношении товарных знаков, Поставщик урегулирует такие претензии самостоятельно за свой счет, при этом Поставщик не освобождается от обязанности поставить оборудование свободное от прав и/или требований третьих лиц.

Поставщик в случае применения к Покупателю мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав, используемых в оборудовании, поставленном (передаваемом) Покупателю, возместит Покупателю понесенные убытки, включая суммы, выплаченные Покупателем третьим лицам.

15.10. АО «ИЭМЗ «Купол» стремится иметь деловые отношения с контрагентами, поддерживающими требования антикоррупционного законодательства и /или контрагентами, декларирующими непринятие коррупции.

В соответствии с антикоррупционной оговоркой при возникновении у АО «ИЭМЗ «Купол» объективных (разумных и добросовестных) свидетельств нарушения контрагентами антикоррупционного законодательства, в адрес такого контрагента направляется соответствующее уведомление с требованием  в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения.

Непредоставление достаточных доказательств, определенно подтверждающих отсутствие нарушения антикоррупционного законодательства, является нарушением  существенных условий договора (существенным нарушением), заключенного между АО «ИЭМЗ «Купол» и  контрагентом, и дает право АО «ИЭМЗ «Купол» расторгнуть такой договор в одностороннем внесудебном порядке (полностью отказаться от исполнения договора) либо приостановить его дальнейшее исполнение в одностороннем порядке в какой-то его части (частично отказаться от исполнения договора) путем направления соответствующего письменного уведомления.

Договор считается соответственно расторгнутым либо исполнение обязательств стороны-инициатора по нему приостановленным с момента, указанного в таком письменном уведомлении, но не ранее чем по истечении 10 (десяти) дней с момента получения оригинала указанного уведомления.

В этом случае АО «ИЭМЗ «Купол» в соответствии с положениями антикоррупционной оговорки, вправе требовать от своего контрагента возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

§ XVI. Срок действия Договора

16.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2021 г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения гарантийных обязательств Поставщика. При этом датой подписания Стороны считают дату, указанную в его заголовке.

§ XVII. Реквизиты сторон

| ПОСТАВЩИК: _________________________ должность _______________ /_____________________/ ФИО «____» ___________________2021 г. М.П. |  | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» Юр. адрес: 426033, Россия, г. Ижевск, ул. Песочная, 3 Почтовый адрес: 426033, Россия, г. Ижевск, ул. Песочная, 3 ИНН 1831083343, КПП 997450001 ОКПО 07502963, ОКВЭД 26.30.17 Р/с 40702 810 568 170 103 055 в Удмуртском отделении № 8618 ПАО Сбербанк г. Ижевск, БИК 049 401 601 К/с 30101 810 400 000 000 601 Заместитель генерального директора по строительству и энергетике ____________________ /А.И. Наговицын/ ФИО «____» ___________________2021 г. М.П |
| --- | --- | --- |

Приложение№1

к Договору поставки № 2021/036-01889 от „____“ _________  2021г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕНОВАЯ

1. Поставщик обязуется передать Оборудование, а Покупатель принять и оплатить данное Оборудование.

| № п/п | Наименование Оборудования | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед., (в руб.), без НДС | Сумма, (в руб.), без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водогрейный жаротрубный трехходовой котел предназначен для работы на газе и дизельном топливе , теплопроизводительностью ном. 2000 кВт., в комплекте: - горелка газовая моноблочная; -шкаф безопасности и управления водогрейным котлом и модулируемой газовой горелкой , на базе свободно программируемого контроллера | шт | 1 |  |  |
| 2 | Водогрейный жаротрубный трехходовой котел предназначен для работы на газе и дизельном топливе , теплопроизводительностью ном. 4500 кВт., в комплекте: -горелка комбинированная моноблочная; - шкаф безопасности и управления водогрейным котлом и модулируемой газовой горелкой , на базе свободно программируемого контроллера | шт | 1 |  |  |
| 3 | Водогрейный жаротрубный трехходовой котел предназначен для работы на газе и дизельном топливе, теплопроизводительностью ном. 4500 кВт., в комплекте: - горелка газовая моноблочная; -шкаф безопасности и управления водогрейным котлом и модулируемой газовой горелкой , на базе свободно программируемого контроллера | шт | 1 |  |  |
| Итого Оборудование без НДС: |  |
| НДС: |  |
| Итого Оборудование с НДС: |  |

| ПОСТАВЩИК: _________________________ должность _______________ /_____________________/ ФИО «____» ___________________2021 г. М.П. |  | ПОКУПАТЕЛЬ: Заместитель генерального директора по строительству и энергетике ____________________ /А.И. Наговицын/ ФИО «____» ___________________2021 г. М.П |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Договору поставки № 2021/036-01889 от «___» ____________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1.Поставщик обязуется передать Оборудование с техническими характеристиками, а Покупатель принять и оплатить данное Оборудование

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг), наименование характеристики (показателя, параметра) | Ед.изм. | Значение показателя (параметра) по техническому заданию, спецификации (максимальные и (или) минимальные значения, или диапазон значений показателя; значения, которые не могут изменяться) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный жаротрубный трехходовой котел предназначен для работы на газе и дизельном топливе теплопроизводительностью ном. 2000 кВт | шт | 1 |
|  | Торговый знак, модель, изготовитель, страна происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором ОК (МК(ИСО 3166)004-97)025-2001) |  |  |
|  | Соответствие товара требованиям технических регламентов и национальных стандартов (при наличии), иных документов |  | ТР ТС 032/2013, ГОСТ 25365-82, ГОСТ 24569-81, ГОСТ 30735-2001, ГОСТ 21563-93 |
|  | Комплектация единицы оборудования: |  |  |
|  | *Котел: в тепловой изоляции и металлической обшивке с поворотной камерой: - комплект турбулизаторов - комплект документации -P раб воды на выходе из котла -T макс воды на выходе из котла, -T мин воды на входе в котел, КПД, : - природный газ - жидкое топливо Аэродинамическое сопротивление Габариты топки: -длина топки -длина поворотной камеры -диаметр -водяной объем котла Расход топлива, расчетный: -природный газ -дизельное топливо Расход воды при номинальной мощности Гидравлическое сопротивление Масса котла Габариты котла: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм *Горелка газовая: Регулирование мощности Регулирование соотношения газ/воздух Мощность горелки Коэффициент регулирования Мощность указана для стандартных условий температура воздуха, давление Высота над уровнем моря, для установки внутри помещения Температура газа перед горелкой Температура воздуха на входе в горелку Конструктивные характеристики: - стальной корпус; - доступ к газовой головке, не снимая горелки с котла - голова сгорания с соплом - трансформатор и электроды поджига - контроль факела - встроенный вентилятор с электродвигателем - регулятор расхода газа - регулятор расхода воздуха - полное закрытие воздушной заслонки при выключении горелки - смотровое окно Газовая линия Rp2” (для природного газа) - газовый фильтр - газовый мультиблок - реле - контроль герметичности газовых клапанов - манометр Присоединительный диаметр Давление газа перед газовым мультиблоком горелки *Шкаф безопасности и управления водогрейным котлом и модулируемой газовой горелкой, на базе свободно программируемого контроллера: -размеры -исполнение -главный выключатель с устройством механического блокирования при открытии двери шкафа -выключатель горелки -блок питания -группа -индикаторы -кнопка -кнопка - клеммная колодка с нумерацией и электрической проводкой | шт МПа 0С 0С % % мбар мм мм мм м³ Нм³/ч кг/ч т/час МПа Кг мм мм мм Квт. - °С мбар м °С °С кВт дюйм дюйм мбар. мм IP В | 1 не более 0,6 не более 115 не менее 60 не менее 92 не менее 91 не более 6,5 2838 (±10мм) 330 (±3мм) 828 (±5мм) 4,8 (±2мм) 216,8 (±2%) 185,6(±2%) 38,2 (±2%) не более 0,025 4 760 (±2%) 4 050(±10 мм.) 1 856(±10 мм.) 2 076(±10 мм.) моноблочная модулированное электронное 500-2500(±2) 1:5 15 1013 не более 200 -10 +30 +5 +30 шарнирное соединение из нержавеющей стали для прямого розжига электродом ионизации; 5,5 (±2%) c сервоприводом c сервоприводом во избежание теплопотерь для визуального контроля пламени по ГОСТ 5542-2014 Rp2 сдвоенный минимального и максимального давления газа с кнопочным краном Rp2 250 — 500 800х600х250 54 под напряжением 24 предохранителей работы котла разблокирования цепи безопасности пуска в кабель-каналах |
| 2 | Водогрейный жаротрубный трехходовой котел предназначен для работы на газе и дизельном топливе теплопроизводительностью ном. 4500 кВт. | шт | 1 |
|  | Торговый знак, модель, изготовитель, страна происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором ОК (МК(ИСО 3166)004-97)025-2001) |  |  |
|  | Соответствие товара требованиям технических регламентов и национальных стандартов (при наличии), иных документов |  | ТР ТС 032/2013, ГОСТ 25365-82, ГОСТ 24569-81, ГОСТ 30735-2001, ГОСТ 21563-93 |
|  | Комплектация единицы оборудования: |  |  |
|  | *Котел: в тепловой изоляции и металлической обшивке с поворотной камерой: - комплект турбулизаторов, - комплект документации. -P раб воды на выходе из котла -T макс воды на выходе из котла, -T мин воды на входе в котел, КПД, : - природный газ - жидкое топливо Аэродинамическое сопротивление Габариты топки: -длина топки -длина поворотной камеры -диаметр -водяной объем котла Расход топлива, расчетный: -природный газ -дизельное топливо Расход воды при номинальной мощности Гидравлическое сопротивление Масса котла Габариты котла: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм *Горелка газовая: Регулирование мощности Регулирование соотношения топливо/воздух Мощность горелки (газ/дизель) Мощность указана для стандартных условий температура воздуха, давление Коэффициент регулирования (газ/дизель) Высота над уровнем моря, для установки внутри помещения Температура газа перед горелкой Температура воздуха на входе в горелку Температура дизельного топлива Конструктивные характеристики: - стальной корпус; - доступ к газовой головке, не снимая горелки с котла - голова сгорания с соплом -запальная горелка - трансформатор и электроды поджига -ультрофиолетовый датчик контроля пламени - встроенный вентилятор с электродвигателем - регулятор расхода газа - регулятор расхода воздуха -регулятор расхода жидкого топлива -жидкотопливная форсунка - полное закрытие воздушной заслонки при выключении горелки - смотровое окно Газовая линия DN65(для природного газа) - газовый фильтр - газовый мультиблок - реле -контроль герметичности газовых клапанов -электромагнгитный клапан запальной горелки - манометр -присоединительный диаметр Давление газа перед газовым мультиблоком горелки Станция подачи жидкого топлива: -топливо дизельное: -вязкостью, -при температуре -давление перед насосом -самоочищающийся фильтр - топливный насос - манометр - соединительные детали *Шкаф безопасности и управления водогрейным котлом и модулируемой газовой горелкой, на базе свободно программируемого контроллера: -размеры -исполнение -главный выключатель с устройством механического блокирования при открытии двери шкафа -выключатель горелки -блок питания -группа -индикаторы -кнопка -кнопка -клеммная колодка с нумерацией и электрической проводкой | шт МПа 0С 0С % мбар мм мм мм м³ Нм³/ч кг/ч т/час МПа Кг мм мм мм Квт. °С мбар м °С °С °С кВт DN DN мбар. С МПа мм IP В | 1 не более 0,6 не более 115 не менее 60 не менее не менее 92 не менее 91 не более 8,2 3850 (±10мм) 420 (±3мм) 1126 (±5мм) 9,7 (±2мм) 488,0 (±2%) 417,8(±2%) 86 (±2%) не более 0,025 9210 (±2%) 5330(±10 мм.) 2300(±10 мм.) 2515(±10 мм.) комбинированная моноблочная модулированное электронное 9800/1 633-4900(±2%) 15 1013 1:5/ 1:3 не более 200 -10 +30 +5 +30 не менее +5 из нержавеющей стали для розжига запальной горелки 15,0 (±2%); c сервоприводом c сервоприводом с сервоприводом во избежание теплопотерь для визуального контроля пламени по ГОСТ 5542-2014 65 сдвоенный минимального и максимального давления газа с кнопочным краном. 65 250 — 500 смонтирована на горелке по ГОСТ 305-2013 не более1,45 Е (6 сСт) 20° 0,05-0,25 с электродвигателем с отсечным краном 800х600х250 54 под напряжением 24 предохранителей работы котла разблокирования цепи безопасности пуска в кабель-каналах |
| 3 | Водогрейный жаротрубный трехходовой котел предназначен для работы на газе и дизельном топливе теплопроизводительностью ном. 4500 кВт. | шт | 1 |
|  | Торговый знак, модель, изготовитель, страна происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором ОК (МК(ИСО 3166)004-97)025-2001) |  |  |
|  | Соответствие товара требованиям технических регламентов и национальных стандартов (при наличии), иных документов |  | ТР ТС 032/2013, ГОСТ 25365-82, ГОСТ 24569-81, ГОСТ 30735-2001, ГОСТ 21563-93 |
|  | Комплектация единицы оборудования: |  |  |
|  | *Котел: в тепловой изоляции и металлической обшивке с поворотной камерой: - комплект турбулизаторов, - комплект документации. -P раб воды на выходе из котла -T макс воды на выходе из котла, -T мин воды на входе в котел, КПД, : - природный газ - жидкое топливо Аэродинамическое сопротивление Габариты топки: -длина топки -длина поворотной камеры -диаметр -водяной объем котла Расход топлива, расчетный: -природный газ -дизельное топливо Расход воды при номинальной мощности Гидравлическое сопротивление Масса котла Габариты котла: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм *Горелка газовая Регулирование мощности Регулирование соотношения газ/воздух Мощность горелки Коэффициент регулирования Высота над уровнем моря, для установки внутри помещения Температура газа перед горелкой Температура воздуха на входе в горелку Конструктивные характеристики: - стальной корпус; - доступ к газовой головке - голова сгорания с соплом -запальная горелка - трансформатор и электроды поджига -контроль факела - встроенный вентилятор с электродвигателем - регулятор расхода газа - регулятор расхода воздуха - полное закрытие воздушной заслонки при выключении горелки - смотровое окно Газовая линия DN65(для природного газа) - газовый фильтр - газовый мультиблок - реле -контроль герметичности газовых клапанов -клапан запальной горелки - манометр -присоединительный диаметр Давление газа перед газовым мультиблоком горелки *Шкаф безопасности и управления водогрейным котлом и модулируемой газовой горелкой, на базе свободно программируемого контроллера: -размеры -исполнение -главный выключатель с устройством механического блокирования при открытии двери шкафа -выключатель горелки -блок питания -группа -индикаторы -кнопка -кнопка -клеммная колодка с нумерацией и электрической проводкой | шт МПа 0С 0С % мбар мм мм мм м³ Нм³/ч кг/ч т/час МПа Кг мм мм мм кВт м °С °С кВт DN DN мбар. мм IP В | 1 не более 0,6 не более 115 не менее 60 не менее не менее 92 не менее 91 не более 8,2 3850 (±10мм) 420 (±3мм) 1126 (±5мм) 9,7 (±2мм) 488,0 (±2%) 417,8(±2%) 86 (±2%) не более 0,025 9210 (±2%) 5330(±10 мм.) 2300(±10 мм.) 2515(±10 мм.) моноблочная модулированное электронное 1 100-5 500(±2%) 1:5 не более 200 -10 +30 +5 +30 не снимая горелки с котла из нержавеющей стали для розжига запальной горелки электродом ионизации или UV-датчиком 15,0 (±2%) c сервоприводом c сервоприводом во избежание теплопотерь для визуального контроля пламени по ГОСТ 5542-2014 65 сдвоенный минимального и максимального давления газа с кнопочным краном. 65 250 — 500 800х600х250 54 под напряжением 24 предохранителей работы котла разблокирования цепи безопасности пуска в кабель-каналах |

| ПОСТАВЩИК: _________________________ должность _______________ /_____________________/ ФИО «____» ___________________2021 г. М.П. |  | ПОКУПАТЕЛЬ: Заместитель генерального директора по строительству и энергетике ____________________ /А.И. Наговицын/ ФИО «____» ___________________2021 г. М.П |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № 2021/036-01889 от «____» _________ 2021г.

АКТ  О ПРИЕМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ

от «____»______________ 2021г.

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ: АО "ИЭМЗ "Купол"

Место приемки: РФ, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № 2021/036-01889 от «____»__________2021г.

1.Поставщик поставил, а Покупатель принял Оборудование в комплекте:

Наименование: Водогрейные жаротрубные трехходовые котлы

Номер трансп.средства____________________________________________________________

Упаковочный лист:__________________________________________________________________

В количестве ______________ тарных мест.

2.Стоимость поставленного Оборудования с НДС составляет:  ________________ руб.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость с НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный жаротрубный трехходовой котел предназначен для работы на газе и дизельном топливе , теплопроизводительностью ном. 2000 кВт., в комплекте: - горелка газовая моноблочная; -шкаф безопасности и управления водогрейным котлом и модулируемой газовой горелкой , на базе свободно программируемого контроллера | шт | 1 |  |
| 2 | Водогрейный жаротрубный трехходовой котел предназначен для работы на газе и дизельном топливе , теплопроизводительностью ном. 4500 кВт., в комплекте: -горелка комбинированная моноблочная; -шкаф безопасности и управления водогрейным котлом и модулируемой газовой горелкой , на базе свободно программируемого контроллера | шт | 1 |  |
| 3 | Водогрейный жаротрубный трехходовой котел предназначен для работы на газе и дизельном топливе , теплопроизводительностью ном. 4500 кВт., в комплекте: - горелка газовая моноблочная; -шкаф безопасности и управления водогрейным котлом и модулируемой газовой горелкой , на базе свободно программируемого контроллера | шт | 1 |  |
| Итого стоимость оборудования: |  |
| В том числе НДС 20%: |  |

| Поставщик: ___________________________ «___» _____________________ 2021 г. М.П. | ПОКУПАТЕЛЬ: Заместитель генерального директора по строительству и энергетике _______________________ / А.И. Наговицын / «___» _____________________ 2021 г. МП |
| --- | --- |